INFORMĀCIJA PAR KONKURSA NR. LLU 2011/59/ERAF

NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 10.08.2011.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 2011.gada 10.augustā ir veikusi grozījumus atklāta konkursa „Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana” id.Nr. LLU 2011/59/ERAF nolikumā.

Konkursa nolikumā tika veikti sekojoši grozījumi:

1.daļas 1.3.punktā tika veikti sekojoši grozījumi:

- 1.3.1. punkta teksts „Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 15.augustam plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.” tiek aizvietots ar tekstu „Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 12.septembrim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam”.

- 1.3.5. punkta teksts „Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 15.augustā plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.” tiek aizvietots ar tekstu „Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 12.septembrī plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.”

1.daļas 1.6.punktā tika veikti sekojoši grozījumi:

- 1.6.3.punkta apakšpunktā „Atzīme:”  teksts „Neatvērt līdz 2011.gada 15.augustam plkst. 11.00” tiek aizvietots ar tekstu „Neatvērt līdz 2011.gada 12.septembrim plkst. 11.00”.

Konkursa pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)” tika veikti sekojoši grozījumi:

5.daļas „Meteonovērojumu komplekts (30 gab.)” tabulā „TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” tika veikti sekojoši grozījumi:

| Nosaukums, sastāvdaļas | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| BEZVADU METEOROLOĢISKĀ STACIJA – 6 GAB. | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| Stacija sastāv no divām komponentēm – integrēta sensoru bloka un konsoles. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Komponentes/sastāvdaļas: |  |
| Integrētais sensoru bloks | Darba temperatūra vismaz no – 40 C līdz + 70 C. Darba temperatūra vismaz no – 40 C līdz + 65 C. Strāvas patēriņš vidēji ne lielāks par 0.14 mA pie sprieguma no 4 līdz 6 VDC. Saules panelis rada ne mazāk par 0,5 W enerģiju. Sensoru bloka barošanas spriegumu nodrošina saules panelis ar baterijas aizsardzības atbalstu. Baterijas darbības laiks saules aptumšojuma gadījumā vismaz 8 mēneši. Vēja virziena un ātruma mērītāju iespējams nostiprināt vismaz 12 attālumā ar vadu. Sensoru bloks izgatavots no UV izturīga, ABS plastmasas materiāla. |  |

| Rasas punkts (aprēķināts) | Izšķirtspēja ne mazāka par 1 C. Diapazons vismaz no – 50 C līdz + 74 C. Diapazons vismaz no – 76 C līdz + 54 C. Precizitāte ne mazāka par 1,5 C. Atjaunošanas intervāls vismaz ik pēc 15 sekundēm. |  |
| --- | --- | --- |

| Mitrums | Izšķirtspēja ne mazāka par 1%. Mērījumu diapazons ne mazāks par 0 līdz 100 % RH. Mērījumu diapazons ne mazāks par 1 līdz 100 % RH. Precizitāte ne mazāka par  3 %. Atjaunošanas intervāls vismaz ik pēc 1 minūtes. |  |
| --- | --- | --- |
| Nokrišņi | Izšķirtspēja ne mazāka par 0,2 mm. Mērījumu diapazons ne mazāks par 0 līdz 9999 mm. Mērījumu diapazons ne mazāks par 0 līdz 999.8 mm. Precizitāte nokrišņu ātrumam līdz 50 mm/st, ne mazāka par  3 % no nokrišņu daudzuma. Precizitāte nokrišņu ātrumam līdz 50 mm/st, ne mazāka par  4 % no nokrišņu daudzuma. Atjaunošanas intervāls vismaz ik pēc 30 sekundēm. |  |

8.daļas „Ātrgaitas videokamera un video apstrādes dators” tabulā „TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” tika veikti sekojoši grozījumi:

| 1.5. | Komplektācija: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ātrgaitas LED apgaismojums, kas sinhronizējas ar kadru uzņemšanu, Jauda ne mazāk kā 100 W 6000 Lux līdz 10 000 (desmit tūkstoši) Lux apgaismojumu 1.5 m attālumā no gaismas avota |  |

Uzdotais jautājums par konkursa 5.daļas „Meteonovērojumu komplekts (30 gab.)” tehnisko specifikāciju

Lūdzam precizēt, vai, balstoties uz vispārpieņemto praksi, bezvadu meteoroloģisko staciju uzstādīšana LLU Meža fakultātes parkā 10 (desmit) metrus virs zemes virsmas tiks uzskatīta par pasūtītāja tehniskajām prasībām pieņemamu augstumu?

LLU sniegtā atbilde

Atbildot uz jautājumu, informējam, ka uzstādīšanas vieta var būt Meža fakultātes teritorija un 10 m ir standarta augstums attiecībā uz vēja mērījumiem, ko izmanto meteoroloģijā, tas ir atbilstošs.

Uzdotais jautājums par konkursa 17.daļas „Sešu asu robots ar aprīkotu kokapstrādes darba zonu” tehnisko specifikāciju

No tehniskās specifikācijas īsti nav skaidrs vai ir nepieciešams piedāvāt arī urbšanas, frēzēšanas un zāģēšanas galvas? Ja ir nepieciešams piedāvāt, tad, lūdzu, sniedziet to tehnisko specifikāciju.

LLU sniegtā atbilde

Atbildot uz jautājumu, informējam, ka iekārtas piegādātājam ir jānodrošina urbšanas, frēzēšanas un zāģēšanas operāciju izpildei ar instrumentiem atbilstošiem apstrādes parametriem koka un koksnes materiāliem. Iekārtai ir jāveic automātiska dažāda lieluma un veidu instrumentu nomaiņu. Iekārtas aprīkojumam jānodrošina 5 atbilstoši konusi vienlaicīgai instrumentu nostiprināšanai un izvietošanai magazīnā. Ja visas operācijas nevar nodrošināt ar vienu agregātu (špindeli), tad piegādātājs piedāvā risinājumu ar automatisku agregātu nomaiņu, kurā katras operācijas veikšanai ir savs agregāts (apstrādes galva vai špindelis),

Uzdotais jautājums par konkursa 17.daļas „Sešu asu robots ar aprīkotu kokapstrādes darba zonu” tehnisko specifikāciju

Kas ir domāts zem 1.3.punkta D.Instrumentu komplekts? Kas ietilpst instrumentu komplektā?

LLU sniegtā atbilde

Atbildot uz jautājumu, informējam, ka instrumentu komplektā ietilpst zāģripa, piemērota plātņu materiālu zāģēšanai. Urbju komplekts piemērots masīvas koksnes un plātņu materiālu urbšanai no 1 mm līdz 20 mm diametrā. Kāta spirālfrēžu komplekts ar taisno galu 5mm, 8mm, 10mm 15mm 20mm diametrā, kā arī ar pusapaļo galu 8mm 12mm diametrā piemērots masīvas koksnes un plātņu materiālu frēzēšanai.

Uzdotais jautājums par konkursa 7.daļas „Mikroskopi” tehnisko specifikāciju

Tehniskās specifikācijas 7.daļā „Mikroskopi” pozīcijā 3 Binokulārais mikroskops punktā 3.1 ir prasība pēc „fluoriscentā sistēma ar vara lampu”.

Vai tiks uzskatīts par atbilstošu tehniskajai specifikācijai, ja tiks piedāvāta fluoriscentā sistēma ar dzīvsudraba lampu?

LLU sniegtā atbilde

Atbildot uz jautājumu, informējam, ka 3 pozīcijā - Binokulārais mikroskops piedāvātā fluoriscentā sistēma ar dzīvsudraba lampu tiks uzskatīta par atbilstošu tehniskajai specifikācijai.

7.daļas „Mikroskopi” tabulā „TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” tika veikti sekojoši grozījumi:

| 3. | BINOKULĀRAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Mikroskopiem ir uzstādīta fluoriscentā sistēma ar vara lampu vai dzīvsudraba lampu , tās jauda ir 100W | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |