APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2011.gada 30.jūnija sēdē

Protokols Nr. 318

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu,

aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

Identifikācijas Nr. LLU 2011/59/ERAF

CPV kods: 38000000-5

NOLIKUMS

Jelgava, 2011

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU 2011/59/ERAF

  - Pasūtītājs:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Kontaktpersona:

Inese Sprukta

Tālrunis 63005674

Fakss 63005618

e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 15.augustam plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 15.augustā plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1.3.9. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no atklāta konkursa (id.Nr. LLU 2011/59/ERAF) izsludināšanas brīža.

1.3.10. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par jautājumu saņemšanas dienu tiek uzskatīts pa pastu saņemtās vēstules faksa reģistrācijas datumu. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.3.11. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.3.12. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.3.13. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

## 1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no atklāta konkursa nolikumā (turpmāk – nolikums) 1.3.5. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumu jāiesniedz par katru daļu atsevišķi

1.6.2. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana”,

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2011.gada 15.augustam plkst. 11.00”

1.6.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona

1.6.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir iekārtas, aprīkojums un tehnoloģijas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 38000000-5

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 21_(divdesmit vienā) daļās:

1.daļa: Darba vides parametru noteikšanas laboratorijas aprīkojums

2.daļa: Precīzās mežsaimniecības laboratorijas aprīkojums

3.daļa: Spektroskops ar mikroskopu

4.daļa: Digitālā densitometra sistēma

5.daļa: Meteonovērojumu komplekts (30 gab.)

6.daļa: Radiālā pieauguma un vielu plūsmas mērījumu komplekts

7.daļa: Mikroskopi

8.daļa: Ātrgaitas videokamera un video apstrādes dators

9.daļa: Baļķu zāģēšanas iekārta

10.daļa: Akumulatora urbjmašīna skrūvgriezis un svārsta figūrzāģis

11.daļa: Vertikāla novietojuma materiālu līmēšanas prese

12.daļa: Platlentas slīpmašīna

13.daļa: Skaidu un putekļu aspirācijas sistēma un putekļu sūcējs

14.daļa: Urbšanas tapošanas iekārta

15.daļa: Pusautomātiskā daudzvārpstu urbjmašīna

16.daļa: Formātripzāģmašīna

17. daļa: Sešu asu robots ar aprīkotu kokapstrādes darba zonu

18.daļa: Žāvskapis

19. daļa IT iekārtas un aprīkojums

20.daļa: Balsošanas pults

21.daļa: Mehatronikas aprīkojums

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskās specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

- Pasūtījuma apjoms var tikt palielināts vai samazināts, nemainot 1 vienības cenu, kas norādīta piedāvājumā, iepirkuma līguma ietvaros un ievērojot publisko iepirkumu procedūru līgumcenu sliekšņus.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Meža fakultāte, Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001

  - Līguma izpildes laiks: ir norādīts konkursa nolikuma attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2014.

2.8. Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās  Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

2.9. CITI NOTEIKUMI

    - Pasūtītājs avansa maksājumu nav paredzējis, bet ja pretendents savā piedāvājumā rakstiski pamato avansa maksājuma nepieciešamību, tad Pasūtītājs var lemt par avansa maksājuma piešķiršanu/ nepiešķiršanu, pusēm savstarpēji vienojoties. Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu.

    - Avansa maksājuma gadījumā Pasūtītājs pieprasīs no Piegādātāja avansa nodrošinājumu saskaņā ar līguma projekta 2.10.punktu.

- PRASĪBAS PRTENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas posmā, ja:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus);

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. 3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

### 4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.4. Pretendenta un pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus), un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, vai Pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, uz kura iespējām tas balstās, apliecinājumu iesniedz katrs iesaistītais personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās (oriģināls).

Papildus pretendentu atlases dokumenti 3.daļai

    - Dokumentāls apliecinājums, ka Latvijas pārstāvis un tehniskā servisa sniedzējs ir sertificēts atbilstoši ISO -9001 vai ekvivalentai vadības sistēmai laboratorijas iekārtu tirdzniecības un servisa jomā (piedāvājumam jāpievieno ISO9001 vai ekvivalenta sertifikāta kopija).

Papildus pretendentu atlases dokumenti 4.daļai

    - Dokumentāls apliecinājums, ka vietējais Latvijas pārstāvis un tehniskā servisa sniedzējs ir sertificēts atbilstoši ISO-9001 standartam laboratorijas iekārtu tirdzniecības un servisa jomā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja autorizācijas vēstule un vietējā Latvijas pārstāvja ISO-9001 sertifikāta kopija)

Papildus pretendentu atlases dokumenti 8.daļai

    - Dokumentāls apliecinājums, ka datora ražotne sertificēts atbilstoši ISO9001 un ISO14001 standartam (piedāvājumam jāpievieno minēto sertifikātu vai ekvivalenta sertifikāta kopija)

Papildus pretendentu atlases dokumenti 20.daļai

    - Pretendentam jābūt ražotāja autorizētam pārstāvim/izplatītājam Latvijas teritorijā. Noteiktās prasības jāapliecina, savam piedāvājumam pievienojot ražotāja izsniegtu dokumentu/sertifikātu kopijas.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām.

4.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu par norādīto apjomu.

### 4.2.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda cenu summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā:

## 1., 2., 5., 6., 18., 19. un 21.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

- 7., 8., 10. un 13.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo 1 vienības cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

- 3., 4., 9., 11., 12., 14., 15., 16., 17. un 20.daļai – pretendenta piedāvāto 1 vienības cenu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8., 1.6.9.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

5.6. 2.posms – Pretendentu atlase – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 4.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.7. 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkuma komisija attiecīgajā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu summu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldība Latvijā, kura apliecina, ka Pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Papildus 5.9.2.punktā minētajā izziņā Valsts ieņēmumu dienests iekļauj arī informāciju par Latvijā reģistrēto (Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim, kas apliecina, ka to mēneša vidējie darba ienākumi minētajā periodā nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājaslapā internetā. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendents un Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā tas reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās attiecīgajā valstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Pretendents – fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāks kā 70% no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

    - Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz uz pretendentu attiecināmās nolikuma 5.9.1. – 5.9.6.punktos norādītās izziņas/apliecinājumus, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.3).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkumu komisija izveidota ar 2010.gada 08.jūnija LLU rektora rīkojumu Nr. 07-33 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

7.2. Iepirkuma komisijas locekļi darbojas balstoties uz Publisko iepirkumu likumu.

## 7.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus.

## 7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

## 7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumu.

## 7.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

## 7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus.

8.2. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta sakarā ar šo konkursu.

## 8.3. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajam termiņā.

## 8.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

## 8.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

## 8.6. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

8.7. Gadījumos, ja pasūtītāja publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

## 8.8. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

9. PIELIKUMI

9.1. Šim Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)

2.pielikums	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/59/ERAF

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

1.daļa:Darba vides parametru noteikšanas laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. P.k. | Nosaukums, tehniskās prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vilkmes skapis | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Paredzēts darbam ar kaitīgam vielām | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | Metāla karkass no plānsiena tērauda caurules, ar regulējamiem balstiem , Galda virsma – no skābju izturīgas keramikas plātnes, kompaktplātnes, vai plastikāta, Priekšējais stikls – tripleks ar regulējamu augstumu, Ar ierīkotu izlietni un ūdens pievadu, Elektroinstalācija: apgaismojums, elektrības kontaktligzdas 220V ± 10% (2 gb.) |  |
| 2. | Automātiskais telpas gaisa mitruma regulētājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 2.1. | Šis mitruma regulētājs ne tikai regulē mitruma līmeni jūsu mājokļa telpās, bet arī attīra gaisu. Tas ļauj jums kontrolēt gaisa mitruma līmeni un novērst pārlieku gaisa mitrumu. Vienkārši izvēlieties vēlamo mitruma līmeni un ierīce automātiski uzturēs doto mitruma līmeni telpā. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | 2 funkcijas: gaisa mitruma regulēšana un gaisa attīrīšana Automātiski attēlo mitruma līmeni LCD ekrānā Automātisks antifrīzs Automātiska darbības laika pielāgošana 5.3L ūdens tvertne ar ūdens līmeņa indikatoru Ilgstoša drenēšana Aprīkots ar gaisa un ogles filtriem Gaismas un audio brīdinājuma signāli Istabas izmērs: 18-20 m² Darbības temperatūra: 5 - 35°C Gaisa plūsma: 180m³/h |  |
| 3. | Mikroklimata mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 3.1. | Mēriekārta mikroklimata noteikšanai darba vidē | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Aparāts gaisa mitruma mērīšanai, materiāla mitruma un rasas punkta noteikšanai saspiesta gaisa sistēmās. |  |
| 3.3. | Mitruma rādījumi var būt ierakstīti aparāta atmiņā, apstrādāti un attēloti grafiski vai tabulu veidā |  |
| 3.4. | Ērta aparāta izvēlne, kur lietotājs var ieprogrammēt konkrēto uzdevumu izpildīšanu ar konkrētām pogām. |  |
| 3.5. | Dažādu materiālu raksturojumi var būt ierakstīti aparāta atmiņā (ar programmas ComSoft palīdzību). testo 635-2 momentāni attēlo starpību starp rasas punktu, gaisa un sienas virsmas temperatūrām, analizējot sienu un griestu mitrumu |  |
| 3.6. | Tehniskie dati: |  |
|  | Mērīšanas diapazons: - Relatīvais mitrums: 0 ... 100 % rM - Izšķirtspēja: 0.1 % Temperatūra: 0 ... +50 OC; - Mērīšanas diapazons ar NTC zondi: -40 ... +150 °C - Precizitāte: ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C), ±0.4 °C (-40 ... -25.1 °C), ±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C, ±0.5% no mērījuma vērības pārējos diapazonos, zšķirtspēja: 0.1 °C Mērīšanas diapazons ar K-tipa zondi: -200 ... +1370 °C - Precizitāte: ±0.3 °C (-60 ... +60 °C), ±0.5% no mērījuma vērības pārējos diapazonos Izšķirtspēja: 0.1 °C Mērīšanas diapazons ar absolūtā spiediena zondi: 0 ... 2000 hPa - Izšķirtspēja: 0.1 hPa Izmērs: 220 x 74 x 46 mm Svars: 450 g |  |
| 4. | Apgaismojuma mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 4.1. | Savienojams ar datoru, kas ļauj apstrādāt mērījumu datus | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | Diapazons: 0 … 40.00Lux / 0...400.0Lux / 0...4.000Lux / 0...40.000Lux / 400.000Lux Izšķirtspēja: 0.01 / 0.1 / 1 / 10 /100 Precizitāte: ± 5% < 10.000 Lux / ± 10% > 10.000Lux Reaģēšanas laiks: 1,5 sek Izmēri: aparāts 75 x 203 x 50 mm / sensors 115 x 60 x 50 |  |
| 5. | Gaisa plūsmas ātruma mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 5.1. | Daudzfunkcionāls vides parametru mērītājs | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.2. | Daudzparametru mērītājs ar iebūvētu diferenciālā spiediena, kā arī gaisa temperatūras un mitruma mērīšanas funkciju (anemometrs). Profesionālais mēraparāts viegli tiek galā ar lietotāja uzdevumiem. Ir iespējams izvēlēties mērīšanas profilu, piemēram “plūsmas ātruma mērīšana gaisa vadā” vai “ilglaicīgā mērīšana”. Izvēloties attiecīgo zondi, var mērīt CO2 parametrus, relatīvo mitrumu un gaisa temperatūru. Papildus jābūt pievienotai luksus zondei komforta līmeņa noteikšanai, kā arī vilces novērtēšanai. Stingra analīze un arhivēšana palīdz dokumentēt datus. |  |
| 5.3. | Iespēja pieslēgt aparātu pie datora datu arhivēšanai |  |
| 5.4. | Apsildāmas zondes, spārniņu zondes, radio zondes (jāpērk atsevišķi) |  |
| 5.5. | Iebūvētais diferenciālā spiediena sensors mērīšanai ar Pito caurulīti |  |
| 5.6. | Tehniskie dati : |  |
|  | Atmiņa 10 000 mērījumu bloki Svars: 450 g Izmēri: 225 x 74 x 46 mm |  |
| 6. | Zemējuma pretestības mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 6.1. | Zemējuma pārbaudes testers, kas var veikt 4polu zemējuma pretestības mērījumus | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 6.2. | Tehniskie dati : |  |
|  | Sprieguma mērīšana 20/48 V Īsslēguma strāva 250 mA Frekvences mērīšana 94, 105, 111, 128 Hz Pretestības diapazons 0,001 Om līdz 100 Om Mērījuma diapazons 0,001 Om līdz 299,9 kOm Precizitāte ±2% |  |
| 7. | Digitālie analītiskie svari | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 7.1. | Tehniskie dati : |  |
|  | Izšķirtspēja 0.01/0.1 mg darba temperatūra: 0°C ~ 40°C barošana: 2 x AAA baterijas (LR03C), iekļautas komplektā izmērs: 118 x 80 x 20mm | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8. | Radiācijas mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 8.1. | Radiācijas mērītājs jeb radioaktīvā starojuma mērītājs | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8.2. | Tehniskie dati : |  |
|  | Gamma Scout Geigera skaitītājs alfa, beta un gamma staru mērīšanai. alfa: no 4 MeV, beta: no 0,2 MeV, gamma: no 0,02 MeV, mērīšanas garums: 38,1 mm, mērīšanas diametrs: 9,1 mm, šķidro kristālu displejs, kabelis pieslēgšanai pie datora, atmiņa: 2Kb, darbības temperatūra: -40oC - +75oC, izmēri: 163x72x30 mm, mazs enerģijas patēriņš; baterijas dzīves ilgums - līdz 10 gadiem, brīdinājuma signāls |  |
| 9. | Elektromagnētiskā starojuma mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 9.1. | Lauka starojuma mērīšanai , ar separātu sensoru mērītājs | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 9.2. | Tehniskie dati : |  |
|  | frekvenču joslā 3 MHz līdz 3 GHz. Mērīšanas diapazons: - 70 dBm līdz 0 dBm. Precizitāte +/- 1 dBm. Diapazons sadalīts 4 kalibrētos apakšdiapazonus: X 10 (augstākā jutība); X 5; X 2; X 1. |  |
| 10. | Sirds ritma mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 10.1. | Digitālais automātiskais asinsspiediena mērītājs | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 10.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | elektroniska spiediena palielināšanas un samazināšanas ātruma kontrole manšetē, -Ērta pleca manšete, Liels un izteiksmīgs displejs, 90 atmiņas šūnas, Automātiska izslēgšanās , izmanto mūsdienīgu tehnoloģiju Real Fuzzy. Pēc viena pieskāriena taustiņam ierīce automātiski iesūknē gaisu un nosaka rādījumus. Kad procedūra pabeigta, aparāts izsūknē gaisu no manšetes. Displejā parādās rezultāts: sistoliskais (augšējais) spiediens, diastoliskais (apakšējais) spiediens un pulss. Funkciju apraksts Mērījuma kvalitātes indikators. Ja mērīšanas laikā netiek izpildīti mērīšanas noteikumi, uz ierīces iedegas zīme, kas paziņo par nepieciešamību mērījumu atkārtot. Pilnīga vadība ar vienu taustiņu – šī funkcija ļauj izmērīt spiedienu ar viena taustiņa palīdzību, kas padara vieglu šī aparāta vadību. Lielais 3-rindu ŠK displejs (LCD) ļauj redzēt datus uz displeja cilvēkiem ar vāju redzi, kā arī telpās ar vāju apgaismojumu. Optimālais priekšējā paneļa slīpuma leņķis nodrošina rādītāju vislabāko lasāmību. Koniskas formas manšete ar fiksējošu metāla gredzenu – tāda manšetes forma labāk apkļauj roku, kas ļauj paaugstināt mērījuma precizitāti. Uz manšetes iezīmētas speciālas mēru atzīmes tās ērtākai lietošanai. - Atmiņa 90 mērījumiem. Tas ļauj īstenot monitoringu – spiediena novērošanu un analīzi laika intervāla gaitā. - Izslēgšanās taimeris, Baterijas izlādēšanās indikators, Savienojums tīklu adaptera pieslēgšanai. Sīka instrukcija latviešu valodā. Pusciets kvalitatīvs apvalks glabāšanai. - Svars: 350 g |  |
| 11. | Individuālo aizsardzības līdzekļu komplekts | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 11.1. | Dzirdes IAL izvēles noteikšanas aparāts | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 11.2. | Austiņas,, kompaktas, spilgtā krasā ar gaismas atstarojošiem elementiem. Vidējās aizsardzības faktors SNR - 32 dB |  |
| 11.3. | Ķiveru komplekts - Inovatīva dizaina aizsargķivere ar tekstila lencēm iekšējā daļā un 8 stiprinājuma punktiem, paredzēta zemsprieguma darbiem. Ķiveri iespējams nēsāt 2 pozīcijās: ar nadziņu uz priekšu vērstu vai pārlikt ķiveres karkasu ar nadziņu uz aizmuguri. Galvas lencei aizmugurējā daļā ir regulējams augstums lielākam komfortam |  |
| 11.4. | Motorzāģa operatora komplekts 544-96 58 58-01 |  |
| 11.5. | TEUFELBERGER komplekts darbam augstumā |  |
| 12. | Ugunsdrošības detektors | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 12.1. | Tehniskie dati: |  |
|  | Tiklīdz foto elektriskais sensors uztver gaisā dūmus, detektors sāk darboties izdodot skaņas signālu. Barošana 9 V DC baterija; Detektoram ir foto elektriskais sensors; Baterijas sprieguma krituma signāla indikators; Augsta jūtības pakāpe; Dūmu uztveršanas gadījumā atskan 85dB skaļš skaņas signāls. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 13. | Elektrodrošības līdzekļi | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 13.1. | izolējošie aizsardzības līdzekļi – dielektriskie gumijas cimdi, paklāji, izolējošie paliktņi | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 13.2. | aizsardzības līdzekļi, kas aizkavē nejaušu pietuvošanos zem sprieguma esošai elektroiekārtai, - aizsardzības plakāti, drošības zīmes, sprieguma uzrādītāji, pārnēsājamie zemētāji |  |
| 13.3. | aizsardzības līdzekļi, kas pasargā no elektriskā loka un tā degšanas produktu iedarbības un mehāniskiem bojājumiem, - aizsargbrilles, brezenta cimdi, drošības troses, gāzmaskas |  |
| 14. | Papildus prasības: |  |
| 14.1. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 14.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 14.3. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 14.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

1.daļa:Darba vides parametru noteikšanas laboratorijas aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. P.k. | Nosaukums | Daudzums | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vilkmes skapis | 1 gab. |  |
| 2. | Automātiskais telpas gaisa mitruma regulētājs | 1 gab. |  |
| 3. | Mikroklimata mērītājs | 1 gab. |  |
| 4. | Apgaismojuma mērītājs | 1 gab. |  |
| 5. | Gaisa plūsmas ātruma mērītājs | 1 gab. |  |
| 6. | Zemējuma pretestības mērītājs | 1 gab. |  |
| 7. | Digitālie analītiskie svari | 1 gab. |  |
| 8. | Radiācijas mērītājs | 1 gab. |  |
| 9. | Elektromagnētiskā starojuma mērītājs | 1 gab. |  |
| 10. | Sirds ritma mērītājs | 1 gab. |  |
| 11. | Individuālo aizsardzības līdzekļu komplekts | 1 gab. |  |
| 12. | Ugunsdrošības detektors | 1 gab. |  |
| 13. | Elektrodrošības līdzekļi | 1 komp. |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

2.daļa: Precīzās mežsaimniecības laboratorijas arīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | LĀZERA TĀLMĒRS | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
|  | Tehniskie dati:: |  |
| 1.1. | Darba temperatūras diapazons no -20°C līdz +60°C | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Attāluma mērīšana uz slikti atstarojošu virsmu no 0 līdz 1000 m |  |
| 1.3. | Attāluma mērīšana uz labi atstarojošu virsmu līdz 2000 m |  |
| 1.4. | Precizitāte mērot uz slikti atstarojošu virsmu +/- 1 m |  |
| 1.5. | Precizitāte mērot uz labi atstarojošu virsmu +/- 0,3 m |  |
| 1.6. | Inklinācijas diapazons +/- 90° |  |
| 1.7. | Inklinācijas precizitāte +/- 0,25° |  |
| 1.8. | Azimuta noteikšanas diapazons |  |
| 1.9. | Barošana 0 ÷ 359,9° CRV3 vai 2 x AA 1,5 V Alkaline |  |
| 1.10. | Darbības ilgums ar 1 AA bateriju komplektu 43’000 mērījumi |  |
| 1.11. | Darbības ilgums ar 1 bateriju CRV3 86’000 mērījumi |  |
| 1.12. | Lāzera klase 1, CFR 21 |  |
| 1.13. | Korpusa aizsardzības klase IP 54, NEMA 3 |  |
| 1.14. | Datu ladētājs RS232 (B modelim ar Bluetooth) |  |
| 1.15. | Optiskās sistēmas palielinājums 7 x |  |
| 1.16. | Indikācija iebūvēts LCD displejs |  |
| 1.17. | Mērvienības: metri, pēdas, jardi |  |
| 1.18. | Stiprinājuma vītne uz statīva ¼” |  |
| 1.19. | Izmēri 12 x 5 x 9 cm |  |
| 1.20. | Svars 220 g |  |
| 2. | GPS UZTVĒRĒJS | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
|  | Tehniskie dati: |  |
| 2.1. | iekārta |  |
|  | VGA (480x640) saules gaismas drošs krāsu ekrāns 520 MHz Marvell Xscale procesors 128 MB RAM 1 GB iebūvēta energoneatkarīga atmiņa Hermētisks SD/SDHC atmiņas ports Āra apstākļu krāsu displejs Ergonomisks bezvadu rokas izpildījums Izturīgs ūdensdrošs korpuss lauka apstākļiem Iebūvētas akumulatoru baterijas Iebūvēts skaļrunis un mikrofons Bezvadu WLAN 802.11b/g un Bluetooth | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | GPS |  |
|  | Submetru precizitāte reālā laika režīmā un pēcapstrādē Integrēts GPS/SBAS uztvērējs un antena EVEREST parazītisko atstarojumu filtrs Uztver RTCM un CMR Reālā laika korekcijas NMEA un TSIP protokolu atbalsts Kanālu skaits – 14 (L1 koda un fāzes uztvērējs, SBAS) Datu atjaunošana 1 Hz Inicializācijas tipiskais laiks 30 sekundes Protokoli TSIP, NMEA (GGA, VTG, GLL, GSA, ZDA, GSV, RMC) RTCM2.x, RTCM3.0, CMR, CMR+ Precizitāte pēc diferenciālās korekcijas (HMRS) |  |
| 2.3. | Programmatūra |  |
|  | Microsoft Windows Mobile 6 (Classic edition) GPS Controller programmatūra mērījumu plānošanai GPS Connector iebūvēto portu konfigurācijas iestatīšanai Microsoft Active Sync, Calculator, File Explorer, Internet Explorer, Pictures, Pocket Excel, Pocket Word, Pocket Outlook, Windows Media Player Transcriber |  |
| 2.4. | PAPILDUS APRĪKOJUMS |  |
| 2.4.1. | Programmatūra |  |
|  | TerraSync Proffesional un Standard versijas GPS correct modulis ESRI ArcPad Lietotāja programmatūras izveides rīks GPS Pathfinder Tools Software Development Kit (SDK) GPS Pathfinder Office (PFO) programmatūra GPS Analyst modulis ESRI ArcGIS programmatūrai |  |
| 2.4.2. | Palīg aprīkojums |  |
|  | Hurricane L1 u Patch antenas GeoBeacon jūras bāku korekciju uztvērējs Seriālais adapteris „serial clip” Portatīvais papildus barošanas avots Cietais transporta čemodāns Mugursoma un d.c. |  |
| 2.5. | Fiziskie parametri |  |
|  | Izmēri ..... 21.5x 9.9x7.7 cm Svars ....... 0.8 kg Procesors ......520 Mhz Marvell PXA-270 X-scale Atmiņa .......1GB pastāvīgā 128MB RAM Elektriskā barošana Patēriņš : Zems (bez GPS vai apgaismojuma) ... 1.8 W Normāls (GPS, apgaismojums).........2.6 W Augsts (GPS, apgaismojums, Bluetooth, WLAN)..3.7 W Akumulators - Iebūvēts Litija–jonu 7500 mAH, 27,8Wh |  |
| 2.6. | Vides parametri |  |
|  | Darba temperatūra -12° C +60° C Glabāšanas temperatūra -30° C +70° C Mitrums līdz 99% bez kondensācijas Korpuss – vēja, lietus un putekļu izturīgs pēc IP65 standarta, vibrācijas, trieciena izturīgs Vadība un komunikācija Bluetooth 1.2, 802.11b/g WLAN USB v1.1 ar ofisa moduli Seriālais ports – ar „serial clip” Ethernet 10/100 Base T ar ofisa moduli Displejs: 8,9 cm VGA, 480x640 pikseļi TFT, 16536 krāsas Audio: Mikrofons un skaļrunis, ieraksta un atskaņošanas rīki programmatūras moduļi Interfeisi : Pieskāriena jūtīgs ekrāns, Soft Input Panel (SIP) virtuālā klaviatūra, 10 taustiņu klaviatūra. |  |
| 3. | DATU KOLEKTORS | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 3.1. | Šķērslaukuma kalkulators priekš produktīvas meža inventarizācijas un plānošanas darbiem. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | R faktors: 0,87 Klinometra izšķirtspēja: 0,1 Display: LCD Darbības temperatūra: -20; +500 C Barošana: 1 AA baterija Datu formāti: tieši datu failu formāti un printēšanas pocijas Atmiņa: 20 teritorijas 30 parauglaukumi katrā teritorijā 30 sugas, kas iespējams lietotājam definēt Izmēri: 194 x 76 x 56 Svars: 390 g |  |
| 3.3. | Papildaprīkojums: |  |
|  | Bluetooth: Integrēts |  |
|  | USB Serial port adapter |  |
| 4. | DATU KOLEKTORS | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 4.1. | Instruments, kas ļauj operatoram noteikt atsevišķi koku un citu objektu izvietojumu parauglaukumos un citās platībās. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | Augstums: Min 0 Max 999m; precizitāte: 0,1 m Darbības leņķi: -55˚ to 85˚ / -60˚ to 94˚ , precizitāte: 0,1˚; Darbības attālums: 3 attālumi; 20m vai vairāk, precizitāte: 0.01 m; BAF faktors: 0.5, 1 to 9 (m2/ha) Ultra skaņas frekfence: 25 kHz Izmēri: 80 x 50 x 30 mm Svars: 160 g (incl. battery) Baterijas: 1 x 1,5 AA , 20mA, ar Bluetooth 150mA Temperatūra: Min -15° Max 45° C Bezvadu interfeiss: Bluetooth 1.x vai IR Signāls: iebūvēts raidītājos Bākas 1, 2 un 3 Izmērs: diametrs 70 mm Baterija: 1.5V AA Alkaline |  |
| 5. | DATU KOLEKTORS | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 5.1. | Instruments, kurā apvienots augstuma, distances, šķērslaukuma un caurmēra uzmērīšanas iespējas. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | Diametrs (saskarsmē): 0 – 500 mm, 1 mm izšķirtspēja Diametrs (optiskais dendrometrs): 0 – 500 mm, 1 mm izšķirtspēja Augstums: 0 – 40 m, 1 mm izšķirtspēja Distance: 0 – 40 m, 1 mm izšķirtspēja Azimuts: 0 -360 grādi Iebūvēts Bluetooth II klase (30m) Barošana 2 x AA baterijas, darbības laiks 20 -60 stundas Integrēts distances mērinstruments ar precizitāti 1 cm; Integrēts augstummērs ar precizitāti 1 cm; Elektroniskais dastmērs ar precizitāti 1 mm; Elektroniskais dastmērs (optiskais dendrometrs) ar precizitāti 1 cm. |  |
| 6. | Papildus prasības: |  |
| 6.1. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 6.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 6.3. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

2.daļa: Precīzās mežsaimniecības laboratorijas arīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LĀZERA TĀLMĒRS | 3 gab. |  |  |
| 2. | GPS UZTVĒRĒJS | 1 gab. |  |  |
| 3. | DATU KOLEKTORS | 1 gab. |  |  |
| 4. | DATU KOLEKTORS | 1 gab. |  |  |
| 5. | DATU KOLEKTORS | 1 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

3.daļa: Spektroskops ar mikroskopu

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, sastāvdaļas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| SPEKTROSKOPS AR MIKROSKOPU – 1 gab. | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Tips | Augstas izšķirtspējas spektrometriskā sistēma, ko veido lāzeri un ar spektrometru tieši savienots (bez šķiedru optikas izmantošanas) konfokālais mikroskops, kinemātiska pamatne spektrometra, mikroskopa un vismaz divu lāzeru izvietošanai, dators un programmatūra ar kartēšanas iespējām | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Spektra diapazons | vismaz 190 – 1050 nm, iespēja paplašināt ar papildus detaļām |  |
| 1.3. | Spektrālais diapazons pie 785nm | iespēja noteikt spektrālo diapazonu robežās no vismaz 100 cm -1 līdz vismaz 3217 cm -1 pie 785 nm |  |
| 1.4. | Spektrogrāfs | - divstaru - ar 250 mm vai īsāku fokālo attālumu paaugstinātas stabilitātes nodrošināšanai, - spektrogāfa caurlaidības spēja vismaz 30%, -ar spektrālo izšķirtspēju 0.5 cm-1 vai labāku pie 785nm un 2400 līnijas/mm difrakcijas režģis, - nepārtraukti maināms lāzera stars ar diametru robežās vismaz no 0.5 µm līdz 300 µm, - komplektēts ar kinemātiski montētiem un magnētiski fiksētiem Rayleigh līnijas ne mazāk par 100 cm-1 minimizēšanas filtriem 830 nm eksitācijas lāzeram (vai līdzvērtīgu sistēmu), - motorizēti neitrāla blīvuma filtri ar vismaz 16 dažādām pakapēm sākot vismaz no 0.00005 līdz 100% |  |
| 1.5. | Difrakcijas režģi | 2 gab. 1200līnijas/mm un 2400 līnijas/mm, pārslēdzami ar programmatūru, papildus iespējas uzstādīt vēl vismaz 2 režģus |  |
| 1.6. | Detektors | - pastiprinātas tuvās infrasarkanās zonas CCD, matrices detektors ar vismaz 1024 x 256 pikseļiem un ar spektrālo diapazonu vismaz 1900-1050 nm Peltjē tipa detektora dzesēšana, -70 0C; bez ūdens vai šķidrā slāpekļa izmantošanas. |  |
| 1.7. | Lāzers | - tuvā infrasarkanā reģiona augstas jūtības diodes lāzers 300 mV pie 785 nm, ar gaisa dzesēšanu un ar integrētu plazmas filtru, komplektā ar montēšanas pamatni; -kinemātiski montēti, magnētiski fiksēti (vai ekvivalentiem) Rayleigh līnijas (ne mazāk par 100 cm-1) minimizēšanas filtri 785 nm eksitācijas lāzeriem, -automātiska pārslēgšanas iespēja līnijas filtriem; - spoguļoptika redzamajam diapazonam; - motorizētas lēcas labākai spektrālajai izšķirtspējai; - difrakcijas režģis, vismaz 2400 mm-1 , kinemātiski montēts un magnētiski fiksēts (vai ar ekvivalentu fiksācijas tehnoloģiju); - motorizēti neitrāla blīvuma filtri ar vismaz 16 dažādām pakapēm sākot vismaz no 0.00005 līdz 100% - lāzers ar I klases aizsardzības aprīkojumu |  |
| 1.8. | Paraugu galdiņš | - motorizēts XYZ mapēšanas tipa galdiņš ar kursorsviru; - ar soli 0.1µm vai labāk. - ar iespēju izmantot 8 x 12 dziļdobīšu tipa paraugu plātni - komplektā ar programmatūru, lai veiktu izkliedes, līnijas un laukuma mapēšanu, konfokālā dziļuma profilēšanu, kā arī veiktu statistisko datu apstrādi apstrādājot paraugus no dziļdobīšu tipa plātnes. |  |
| 1.9. | Konfokālais mikroskops | - adaptēts augstas klases zinātniskais mikroskops konfokāliem mērījumiem ar dziļuma izšķirtspēju 1.0 µm vai labāku pie 100x palielinājuma; - ar automātisku atstarotās gaismas izgaismošanu; -integrēta krāsaina videokameru; - komplektā ar motorizētu XYZ paraugu galdiņu; - vismaz sekojoši objektīvi: x5: N.A 0.12 WD 13.2, x20: N.A.0.40, WD1.1 x50: N.A.0.75, WD 0.37 x50: N.A.0.55, WD 8.0 x100: N.A.0.9, WD 0.27 x100: eļļas immersijas objektīvs, N.A.1.25 |  |
| 1.10. | Sistēmas vadība un automatizācia | -pilnīgi automatizēts vadības un validācijas modulis ar vismaz sekojošām funkcijām: - automātiska regulēšana un ieejošā lāzera jaudas optimizēšana; - automātiska lāzera ieslēgšana un noregulēšana izmantojot stara paplašinātāju; - validācija izmantojot integrētu references paraugu; - iebūvēta paškalibrācija un intensitātes korekcija izmantojot neona un baltās gaismas avotus; - automātiska pārslēgšana starp lāzera un baltās gaismas attēla veidošanu izmantojot integrētu videokameru. |  |
| 1.11. | Programmatūra | - programmatūra sistēmas vadībai un datu iegūšanai; - integrēts datu analīzes un prezentācijas modulis; - līnijfokusa programmatūra spektrālo datu segmentēšanai strādājot ar augstas jūtības NIR lāzeru un reālā laika attēla iegūšanai, kas balstīts uz punkta intensitāti un integrēto intensitāti ; -statistisko datu apstrādes pmodulis izmantojot paraugus dziļdobīšu tipa plātnes; Hemometrijas pakete ar vismaz sekojošiem parametriem spektrālās kartes izveidošanai: -punkta intensitāte -bāzes līnijas signāls - asu signāls -pīķu laukums -pīķu novietojums -pīķu platums -pīķu intensitāte -% Gaussian -CHI squared -PCA -MCR-ALS (Multivariate Curves) - DCLS komponentes -Focus Track vērtības |  |
| 1.12. | Kartēšanas iespējas | - paraugu ātrai mapēšanai saglabājot augstu jūtību un izšķirtspēju izmantojot: punkta skennēšanu; līnijveida skennēšanu; ātro skannēšanu; dziļuma profilēšanu. - komplektā līnijfokusēšanas lēcas un lēcu komplekts 785 nm lāzeram; - mapēšanas programmatūra ātrai datu ieguvei un spektrālo datu segmentēšanai strādājot ar augstas jūtības NIR lāzeru, - ar datu analīzi un reāla laika attēla iegūšanu analīzes laikā, kas izveidots izmantojot: - punkta intensitāti; - integrēto intensitāti - komponentu analīzi pēc klasiskās metodes; - hemometrisko komponentu analīzi. |  |
| 1.13. | Ātrās kartēšanas/ attēla veidošanas iespēja (fast mapping/ imaging) | ātrā skannēšana ar iespēju uzņemt vismaz 10 000 spektrus 4 minūtēs no parauga laukuma ar izmēriem vismaz 15mm x 5mm |  |
| 1.14. | Piegādes komplektācija | -konfokāla mikroskopa sistēma; -programmnodrošinājums; -datora sistēma; -kvalitātes sertifikāts; - instrumentu komplekts; -darba un kvalitātes kontroles kontroles instrukcijas, ieskaitot veiktos aparatūras kvalitātes testus |  |
| 1.15. | Papildināšanas un savienošanas iespējas | iespēja papildināt un savienot ar sekojošiem moduļiem: vismaz 3 lāzeriem; AFM atomspēka mikroskpoa moduli, SEM skannējošā elektronmikroskopa moduli, FTIR infrasarkanā spektrometra moduli šķidruoptikas sensoriem ar iebūvētu videosistēmu ar vismaz vēl diviem papildus detektoriem |  |
| 1.16. | Uzstādīšana un apmācība | Vismaz 3 dienas pasūtītāja telpās diviem lietotājiem |  |
| 1.17. | Garantijas laiks | Vismaz 2 gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.18. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.19. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.20. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |

Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

4.daļa: Digitālā densitometra sistēma

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, sastāvdaļas | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| DIGITĀLĀ DENSITOMETRA SISTĒMA | MCID Core Digital Densitometry System for Macro-Densitometry vai līdzīga | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1. | Digitālā kamera: | CCD tehnoloģija | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  |  | Izšķirtspēja ne mazāka kā 1392 x 1040 pikseļi |  |
|  |  | Nolasīšanas ātruma diapazons ne mazāks kā 2.5 līdz 50 MHz |  |
|  |  | Savienošana ar PC caur IEEE 1394 |  |
| 2. | Programm-nodrošinājums attēla analīzei: | Vismaz 16 neatkarīgu kanālu attēlošana |  |
|  |  | Katrs kanāls var saturēt diskrētu, kalibrētu attēlu |  |
|  |  | Attēlu saglabāšana dažādos formātos |  |
|  |  | Gelu un TLC plašu densitometrija |  |
|  |  | Densitometrija ar kalibrētiem attēliem |  |
|  |  | Divu attēlu diferenciālā densitometrija ar automātisku korekciju |  |
|  |  | Importētu fluorescences un autoradiogrāfijas skeneru attēlu densitometrija |  |
|  |  | Veic kalibrācija ar jebkuru koncentrāciju vai blīvuma standartiem |  |
|  |  | Automātiskā datu optimizācijas funkcija, kas ietver sākuma un uz atšķirībām balstītu pikseļu izvēlni |  |
|  |  | Iespēja pārrēķināt optiskā blīvuma vērtības uz citiem koeficientiem |  |
|  |  | Iebūvēta makrofunkcionalitāte lielu attēlu sēriju analīzei |  |
|  |  | Autorada reālā laika korekcija |  |
|  |  | Automatizēta paraugu uzņemšana |  |
| 3. | Piederumu komplekts kvantitatīvai densitometrijai ar autorad plēvēm, geliem un (blots) | Baltās gaismas iluminators ar plata lauka korekciju |  |
|  |  | Vairāku stundu konstants apgaismojums |  |
|  |  | Statīvs kameras pozicionēšanai |  |
|  |  | 50 mm f2.8 objektīvi |  |
|  |  | Video adapteris objektīvam |  |
|  |  | Optiskā blīvuma standarts densitometrijas pielietojumiem |  |
| 4. | Datora sistēma | Intel procesors, vismaz 2GHz |  |
|  |  | Operatīvā atmiņa vismaz 2 Gb |  |
|  |  | Cietais disks vismaz 320Gb |  |
|  |  | Skaņas karte |  |
|  |  | Tīkla adapteris |  |
|  |  | Windows XP professional |  |
|  |  | Divi TFT monitori |  |
| 5. | Apmācība | Vismaz 1 dienas apmācība pasūtītāja telpās diviem lietotājiem |  |
| 6. | Papildus prasības: | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
|  |  | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
|  |  | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  |  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |

Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

5.daļa: Meteonovērojumu komplekts (30 gab.)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nosaukums, sastāvdaļas | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| BEZVADU METEOROLOĢISKĀ STACIJA – 6 GAB. | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| Stacija sastāv no divām komponentēm – integrēta sensoru bloka un konsoles. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Komponentes/sastāvdaļas: |  |
| Integrētais sensoru bloks | Darba temperatūra vismaz no – 40 C līdz + 70 C. Strāvas patēriņš vidēji ne lielāks par 0.14 mA pie sprieguma no 4 līdz 6 VDC. Saules panelis rada ne mazāk par 0,5 W enerģiju. Sensoru bloka barošanas spriegumu nodrošina saules panelis ar baterijas aizsardzības atbalstu. Baterijas darbības laiks saules aptumšojuma gadījumā vismaz 8 mēneši. Vēja virziena un ātruma mērītāju iespējams nostiprināt vismaz 12 attālumā ar vadu. Sensoru bloks izgatavots no UV izturīga, ABS plastmasas materiāla. |  |
| Konsole | Strāvas patēriņš vidēji ne lielāks par 0.9 mA pie sprieguma no 4 līdz 6 VDC. Barošanas spriegumu nodrošina sprieguma adapteris vai baterijas. Bateriju darbības ilgums nepārtrauktā režīmā vismaz 8 mēneši. LCD displejs ar LED piegaismojumu. Displeja izmērs vismaz 150 x 80 mm. Konsole izgatavota no UV izturīga, ABS plastmasas materiāla. |  |
| Barometriskais spiediens | Izšķirtspēja ne mazāka par 0,1 mmHg, 0,1 hPa. Mērījumu diapazons vismaz 410 – 820 mmHg, 540 – 1100 hPa. Augstuma diapazons vismaz no – 600 līdz 4570 m virs jūras līmeņa. Nolasījuma precizitāte ne mazāka par  0,8 mmHg,  1,0 hPa. |  |
| Rasas punkts (aprēķināts) | Izšķirtspēja ne mazāka par 1 C. Diapazons vismaz no – 50 C līdz + 74 C. Precizitāte ne mazāka par 1,5 C. Atjaunošanas intervāls vismaz ik pēc 15 sekundēm. |  |
| Iztvaikošana (aprēķināts) | Izšķirtspēja ne mazāka par 0,2 mm. Diapazons dienas vismaz līdz 830 mm. Diapazons gada un mēneša vismaz līdz 1999 mm. Precizitāte ne mazāka par  5 %. Atjaunošanas intervāls vismaz reizi stundā. |  |
| Siltuma indekss (aprēķināts) | Izšķirtspēja ne mazāka par 1 C. Diapazons vismaz no – 40 C līdz + 70 C. Precizitāte ne mazāka par 1,5 C. Atjaunošanas intervāls vismaz ik pēc 15 sekundēm. |  |
| Mitrums | Izšķirtspēja ne mazāka par 1%. Mērījumu diapazons ne mazāks par 0 līdz 100 % RH. Precizitāte ne mazāka par  3 %. Atjaunošanas intervāls vismaz ik pēc 1 minūtes. |  |
| Nokrišņi | Izšķirtspēja ne mazāka par 0,2 mm. Mērījumu diapazons ne mazāks par 0 līdz 9999 mm. Precizitāte nokrišņu ātrumam līdz 50 mm/st, ne mazāka par  3 % no nokrišņu daudzuma. Atjaunošanas intervāls vismaz ik pēc 30 sekundēm. |  |
| Saules starojums | Izšķirtspēja ne mazāka par 1 W/m2. Mērījumu diapazons ne mazāks par 1 līdz 1700 W/m2. Precizitāte ne mazāka par  5 %.. Atjaunošanas intervāls vismaz ik pēc 1 minūtes. |  |
| Temperatūra | Izšķirtspēja ne mazāka par 0,1 C. Mērījumu diapazons ne mazāks par – 40 C līdz + 60 C. Precizitāte ne mazāka par  0,5 C.. Atjaunošanas intervāls vismaz ik pēc 1 minūtes. |  |
| UV starojuma indekss | Izšķirtspēja ne mazāka par 0,1 indekss. Mērījumu diapazons ne mazāks par 0 līdz 16 indekss. Precizitāte ne mazāka par  5 %. Atjaunošanas intervāls vismaz ik pēc 1 minūtes. |  |
| Vēja ātrums | Izšķirtspēja ne mazāka par 1 . Mērījumu diapazons ne mazāks par 0 līdz 360 . Precizitāte ne mazāka par  3 . Atjaunošanas intervāls vismaz ik pēc 5 sekundēm. |  |
| Vēja virziens | Izšķirtspēja ne mazāka par 1 km/h, 0,5 m/s Mērījumu diapazons ne mazāks par 1 līdz 67 m/s. Precizitāte ne mazāka par  1 m/s. Atjaunošanas intervāls vismaz ik pēc 5 sekundēm. |  |
| Bezvadu komunikācija | Bezvadu komunikācija starp sensoru bloku un konsoli iespējama vismaz 100 m, ja ir siena, un 250 m klajā laukā. |  |
| Citas prasības | Veikt iekārtas instalāciju un apmācību, konsoles lietošanas instrukcija latviešu valodā. |  |
| METEOUZTVĒRĒJU KOMPLEKTS - 24 GAB. | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| Komplekts sastāv no divām komponentēm – 3 tensiometriem un datu uzkrājēja. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Komponentes/sastāvdaļas |  |
| Tensiometrs T8 vai līdzvērtīgs | katrā komplektā tensiometi, kas 2 ievietojami vismaz 40 cm dziļumā, 1 ievietojami vismaz 60 cm dziļumā paredzēts augsnes matricas potenciāla nepārtrauktai mērīšanai, nosakot augiem pieejamo mitrumu, sausuma draudus (pF līkņu uzņemšanai); integrēts augsnes temperatūras monitoringa sensors; integrēts līmeņa (piepildījuma) sensors; rokturi iespējams pagarināt, nopērkot integrējamu pagarinātāju; paredzēts ilgtermiņa monitoringam – atradīsies augsnē vismaz 3 gadus, jāspēj izturēt sala periodu (homogēns keramikas kausiņš) un iztukšojamam/atkārtoti piepildāmam, neizņemot no augsnes; mērījumu amplitūda: vismaz +100 līdz -85kPa; precizitāte: ne zemāka par ±0,5 kPa; datu pārraides kabeļa garums no tensiometra uz datu loggeri (uzkrājēju) ne mazā kā 20 m |  |
| Datu loggera (uztvērēji, uzkrājēji) DL6(-t8) vai līdzvērtīgi | bez papildus ierīcēm savietojams ar piedāvātajiem tensiometriem; iespējams atstāt lauka apstākļos – lietū, sniegā, tiešā saulē; darbojas pie āra temperatūras no -200C (vai zemāka) līdz +400C (vai augstāka); autonoms: baterija ar darbības laiku vismaz 6 mēneši, nav nepieciešama enerģijas padeve no citiem avotiem; baterijas standarta (piemēram AA) nevis tikai loggerim specifiski izgatavotas; iespējams pievienot vismaz 3 tensiometrus, vienlaicīgi nolasot gan augsnes ūdens spiediena, gan temperatūras datus vai arī vismaz 6 tensiometrus, nolasot tikai augsnes ūdens spiediena datus un papildus tensiometriem iespējams pievienot vismaz 1 gaisa temperatūras mērīšanas zondi vai nokrišņu uztvērēju-mērītāju; atmiņas ietilpība – vismaz 16 000 mērījumu; sensora mērījuma nolasīšanas intervāls – regulējams robežās vizmas no 1 reizes sekundē līdz 1 reizei 24 stundās; komplektācijā kabelis datu ielādei portatīvajā datorā; komplektācijā datora programma datu loggera iestatījumu uzlikšanai un maiņai |  |
| Papildus prasības: |  |
| Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

5.daļa: Meteonovērojumu komplekts (30 gab.)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezvadu meteoroloģiskā stacija | 6 gab. |  |  |
| 2. | Meteouztvērēju komplekts | 24 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

6.daļa: Radiālā pieauguma un vielu plūsmas mērījumu komplekts

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, sastāvdaļas un tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | RADIĀLĀ PIEAUGUMA UN VIELU PLŪSMAS MĒRĪJUMU KOMPLEKTS (30 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Komplekts sastāv no divām komponentēm – dendrometra un mērierīces vielas plūsmas noteikšanai lūksnē | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | Komponents/sastāvdaļas |  |
| 1.2. | Logging Band Dendrometer vai līdzvērtīgs |  |
|  | piestiprināms pie koka radiālā pieauguma veidošanās gaitas (izšķirtspēja 2 mikroni) autonomai uzmērīšanai; sastāvā ietilpst datu uztvērējs un uzkrājējs, kas nodrošina vismaz 50 000 ierakstu saglabāšanas iespējas un maināmu ieraksta veikšanas intervālu ar mazāko vienību vismaz 1 reizi stundā; sastāvā ietilps baterija, kas nodrošina vismaz 4 gadu autonomas iekārtas funkcionēšanas iespējas, ar mērījumu intensitāti 1 stundā nodrošina iespējas vienlaikus veikt arī gaisa temperatūras mērījumus ar precizitāti vismaz ±2°C sastāvā ietilpst tērauda lenta mērījumu veikšanai un mehānisms iekārtas nostiprināšanai pie koka |  |
| 1.3. | HFD Sapflow Sensors vai līdzvērtīgs |  |
|  | iespējams noteikt vielu plūsmas ātrumu un blīvumu lūksnē iespējam uzmērīt arī lēnu, 0 vai apgrieztu vielu plūsma lūksnē (amplitūdā no -10 līdz +100 cm stundā vai plašākā) izmanto HFD (heat field deformation) tehnoloģiju, 3 sensoru adatas un 1 nepārtrauktu siltuma avotu sensora uztvērēju adatu garums ne mazāks kā 100mm, uz tām izvietoti ne mazāk kā 8 uztveršanas (informācijas nolasīšanas) punkti dažādā dziļumā lūksnē sensoru adatām metāliskas čaulas, kas nodrošina to brīvu izņemšanu no koka (komplektā katrai adatai vismaz 4 čaulas) komplektā datu uztvērējs (uzkrājējs) – logeris komplektā barošanas avots un savienojošās iekārtas komplektā datu analīzes programma, kas ietver datu vizualizācijas (vielas plūsmas, blīvuma nepārtraukti grafiki) un korekciju iespējas |  |
| 1.4. | Papildus prasības: |  |
|  | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
|  | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
|  | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu (30 gab.) Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

7.daļa: Mikroskopi

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | DIGITĀLAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Okulārs – Bloķēts WF10X/18mm ar iebūvētu rādītāju | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Standarta objektīvi – DIN ahromātiskie 4x, 10x, 40x (S), 100X (S, eļļa). |  |
| 1.3. | Platforma – Iebūvēta mehāniska platforma ar zema novietojuma koaksiālo kontroli |  |
| 1.4. | Kondensētājs – Spirālveida iestrādāts 1.25N.A. Abbe kondensētājs |  |
| 1.5. | Apgaismojums – Uzlādējams LED ar aptumšojuma kontroli. |  |
| 1.6. | Strāvas padeve – Ārējs maināmas voltāžas lādētājs 110V-240V |  |
| 1.7. | Čipa konfigurācija – iebūvēts ¼ Live 640x480 pikseļu attēlu čips |  |
| 1.8. | Datu izvade – USB1.0/1.1. Strāvas padeve caur USB kabeli no datora. |  |
| 1.9. | Komplektācijā iekļautā lietojumprogrammatūra: Motic Play un Motic Educator daudz-valodu personālajiem datoriem un Motic Play un Motic Educator angliski priekš Macintosh. |  |
| 1.10. | Iekļautie papildus piederumi: kalibrēšanas slīds precīziem mērījumiem; putekļu pārsegs, iegremdēšanas eļļa. |  |
| 2. | DIGITĀLAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 2.1. | Mikroskops ar iebūvētu digitālo kameru: | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | 45° leņķī novietots okulārs Weitfeld WF 10x/18 mm ar ievietoto bultiņu |  |
|  | 4x, 10x, 40x palielinājuma ahromātisks objektīvs |  |
|  | rotējoša diska diafragma |  |
|  | grozāms priekšmetgaldiņš ar stiprinājuma skavām |  |
|  | gaismas diodes (LED) apgaismojuma elements ar maināmu intensitāti, kurš darbojas no iebūvēta akumulatora |  |
| 2.2. | Digitālais mikroskops pie datora pieslēdzams ar USB savienojumu. |  |
| 2.3. | Programmnodrošinājums Motic Play 1.2 un Motic Educator vai līdzvērtīgs |  |
| 3. | BINOKULĀRAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 3.1. | Mikroskopiem ir uzstādīta fluoriscentā sistēma ar vara lampu, tās jauda ir 100W | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Objektīvs 60X |  |
| 3.3. | Mikroskopa īpašības: |  |
|  | Binokulārā vai trinokulārā galviņa, uz kuras var novietot videokameru |  |
|  | 10X okulāri ar redzeslauku 22mm |  |
|  | Semi Plan objektīvi 4X, 10X, 40X, 100X |  |
|  | Priekšmetstikliņu galdiņš 160mm x 140mm |  |
|  | Balta matēta krāsa |  |
|  | Zili, dzelteni un zaļi gaismas filtri |  |
|  | Fluoriscējoši zilā (B) un zaļā (G) krāsā: B490/G450, B510/G580, B530/G590 |  |
| 4. | BINOKULĀRAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 4.1. | Okulārs –WF10X/20mm ar Siedentopf galviņu ar dioptriju kontroli | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | Revolvergalviņa – iebūvēta četrkārtēja apgriežama ar pozitīvu klikšķa apstādināšanu |  |
| 4.3. | Standarta objektīvi – CCIS EF-Plan 4x, 10x, 40x(S), 100(S, Eļļa) |  |
| 4.4. | Platforma – Iebūvēta mehāniska platforma ar zema novietojuma koaksiālo kontroli ar sprieguma regulēšanu |  |
| 4.5. | Kondensētājs – Rack & Pinion fokusējams 0.90N.A kondensētājs |  |
| 4.6. | Apgaismojums – 6V/20W un kvarca halogēna Koehler ar aptumšojuma kontroli |  |
| 4.7. | Strāvas padeve – Iebūvēts maināmas voltāžas pārveidotājs 110V-240V |  |
| 4.8. | Čipa konfigurācija – iebūvēts 1/2 Live 3.0 megapikseļu attēlu čips |  |
| 4.9. | Datu izvade – Hi-Speed USB2.0 |  |
| 4.10. | Strāvas padeve caur USB kabeli no datora |  |
| 4.11. | Iekļautā programmatūra – Motic Images Plus 2.0 ML priekš Windows un Motic Images Plus 2.0 priekš Macintosh OSX |  |
| 4.12. | Kalibrēšanas slīds precīziem mērījumiem |  |
| 4.13. | Putekļu pārsegs |  |
| 4.14. | Iegremdēšanas eļļa |  |
| 5. | Papildus prasības: |  |
| 5.1. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 5.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 5.3. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

7.daļa: Mikroskopi

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Digitālais mikroskops | 1 gab. |  |
| 2. | Digitālais mikroskops | 1 gab. |  |
| 3. | Binokulārais mikroskops | 1 gab. |  |
| 4. | Binokulārais mikroskops | 1 gab. |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

8.daļa: Ātrgaitas videokamera un video apstrādes dators

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Ātrgaitas videokamera | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Ātrgaitas videokamera dažādu procesu video uzņemšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Darba režīmi: |  |
|  | Datu pārraide, saglabāšana datora cietajā diskā |  |
|  | Ieraksta laiks Neierobežots (atkarīgs no ārējā cietā diska apjoma) |  |
|  | Papildus apgaismojuma sinhronizācija ar kameru |  |
| 1.3. | Tehniskie rādītāji ne sliktāk kā: |  |
|  | Maksimālais kadru skaits pie maksimālās izšķirtspējas 500 fps (kadri/s) |  |
|  | Maksimālā izšķirtspēja: 1280x1024 (1.3 Mp) |  |
|  | Sensora jūtība: 3000 ISO melnbaltajā režīmā un 1000 ISO |  |
|  | Minimālais diafragmas reakcijas laiks: 1(s |  |
|  | Kameras triecienizturība: līdz 100G |  |
| 1.4. | Tehniskā specifikācija: |  |
|  | Neierobežotas izšķirtspējas izmaiņas iespējas gan pa x gan pa y asi. |  |
|  | Ekspozīcijas laiku maiņas iespēja plašā diapazonā. |  |
|  | Datu ieraksta formāts: RAW |  |
|  | Datu konvertācijas formāti: Vismaz šādi formāti TIF, JPG, AVI, MPG |  |
| 1.5. | Komplektācija: |  |
|  | Ātrgaitas LED apgaismojums, kas sinhronizējas ar kadru uzņemšanu, Jauda ne mazāk kā 100 W 6000 Lux apgaismojums 1.5 m attālumā no gaismas avota |  |
|  | Nodrošinājums kameras tiešsaistei ar datoru, datu saglabāšanai datora cietajā diskā. |  |
|  | Speciāls statīvs kameras un apgaismojuma stabilai fiksācijai. Samazināts iespējamais vibrācijas līmenis. |  |
|  | Programmatūra datu apstrādei, analīzei, video uzņemšanas procesa vadībai. |  |
|  | Ātrgaitas datu pārraides modulis videokameras tiešsaistei ar datoru. |  |
|  | Datu pārraides kabelis starp datoru un videokameru. Garums 7 m ±1m |  |
|  | Maināmi objektīvi ar dažādu fokusa attālumu Komplektā vismaz divi dažāda diapazona objektīvi. |  |
| 1.6. | Apmācība: |  |
|  | Piegādātājam jānodrošina apmācība darbā ar videokameru, aprīkojumu un programmatūru. |  |
| 2. Video apstrādes dators | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 2.1. | Procesors: | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | Pēc Passmark CPU testa vismaz 6239 punkti |  |
| 2.2. | Pamatplate |  |
|  | Nominālā FSB frekvence – vismaz 800MHz; |  |
|  | Porti, vismaz: 12xUSB 2xPCI-E 16x; 6xSerial-ATA; 2xHDMI; 2xeSATA 2xIEE 1394 |  |
| 2.3 | Operatīvā atmiņa: |  |
|  | 12 Gb, 800Mhz, DDR-III. |  |
|  | Iespēja paplašināt līdz 16GB, saglabājot datorā jau esošo atmiņu. |  |
| 2.4. | Cietais disks (2 gab.): |  |
|  | SATA 1TB 7200RPM 6GB/S, 64MB |  |
| 2.5. | Optisko disku iekārta: |  |
|  | DVD-RW, saskaņota ar korpusa krāsu |  |
| 2.6. | Video: |  |
|  | Pēc Passmark VGA testa vismaz 12950 punkti |  |
| 2.7. | Skaņa: |  |
|  | CREATIVE SB X-FI TITANIUM - FATAL1TY PRO vai ekvivalenta |  |
| 2.8. | Pele: |  |
|  | optiskā, ar rullīti, saskaņota ar korpusa krāsu |  |
| 2.9. | Klaviatūra: |  |
|  | QWERTY; |  |
|  | ENG/LAT/RU saskaņota ar korpusa krāsu |  |
| 2.10. | Tīkls: |  |
|  | Iebūvēts 10/100/1000 Mbps |  |
| 2.11. | Barošanas bloks: |  |
|  | Vismaz 800W nominālā jauda |  |
|  | jāatbilst 80 Plus Bronze sertifikātam |  |
| 2.12. | Korpuss: |  |
|  | Tower |  |
|  | uz korpusa priekšējā paneļa ir jābūt vismaz 2 (diviem) USB un 2 (diviem) audio portiem |  |
| 2.13. | Datora akustisko trokšņu līmenis: |  |
|  | nepārsniedz 35dB pie max 24,5°C telpas temperatūras un cietā diska darbības laikā pēc ISO 7779 standarta |  |
| 2.14. | Dokumentācija: |  |
|  | visu iekārtu dokumentācija latviešu vai angļu valodā |  |
| 2.15. | Papildu aprīkojums: |  |
|  | Komplektā ir visi nepieciešamie draiveri darbam MS Windows 7 vidē un kabeļi iekārtu savstarpējai savienošanai un darbināšanai |  |
| 2.16. | Sertifikācija: |  |
|  | Datoram jābūt pilnībā savietojamam ar Windows 7 operētājsistēmu. Saderība apliecināma piedāvājumam pievienojot izdruku no Windows Logo`d Products list. Tajā jābūt atspoguļotam datora nosaukumam, BIOS ražotājam, versijai un tās datumam. Piedāvātā datora parametriem (BIOS ražotājam, versijai un tās datumam) pilnībā jāsakrīt ar Windows Logo`d Product list uzrādītajiem. |  |
| 2.17. | Programmatūra: |  |
|  | MS Windows 7 Professional vai ekvivalenta |  |
| 2.18. | Datora garantija: |  |
|  | 3 gadu garantija bez aizlieguma atvērt datora korpusu |  |
| 3. | Papildus prasības: |  |
| 3.1. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 3.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3.3. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

8.daļa: Ātrgaitas videokamera un video apstrādes dators

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ātrgaitas videokamera | 1 gab. |  |
| 2. | Video apstrādes dators | 1 gab. |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

9.daļa: Baļķu zāģēšanas iekārta

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Baļķu zāģēšanas iekārta | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Apstrādājamā materiāla raksturojums | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | Max baļķa diametrs līdz 900 mm |  |
|  | Izzāģējamās brusas biezums līdz 600 mm |  |
|  | Apstrādājamā baļķa garums līdz 6100 mm |  |
| 1.2. | Darba mehānismu raksturojums |  |
|  | Skriemeļu diametrs 1200 mm |  |
|  | Mehanizētā padeve ar automatizētu vadību |  |
|  | Materiāla bazēšana ar hidropiespiedējiem |  |
| 1.3. | Griezējinstruments |  |
|  | Zāģlentas garums 8040 mm |  |
|  | Lentas platums 130 ...150 mm |  |
|  | Lentas biezums 1,0...1,2 mm |  |
|  | Lentas pārvietošanās ātrums 40 m/s |  |
| 1.4. | Skaidu transports |  |
|  | Skaidu pniemotransporta pievienošanas atvere |  |
|  | Skaidu uztveršanas aprīkojums |  |
| 1.5. | Iekārtas uzstādīšana un personāla apmācība |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un personāla apmācība saskaņā ar iekārtas izgatavotāja prasībām |  |
| 1.6. | Papildus prasības: |  |
|  | Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
|  | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
|  | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| PVN ___%: |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

10.daļa: Akumulatora urbjmašīna skrūvgriezis un svārsta figūrzāģis

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Akumulatora urbjmašīna skrūvgriezis | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Tehniskie parametri | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | Tukšgaitas apgriezienu sk. 0-450/0-1500 min-1 |  |
|  | Griezes momenta regulēšanas iespēja 1-jam/2-jam ātrumiem 2-7/0,5-2,5 Nm |  |
|  | Griezes moments ne zemāks urbjot 18Nm skrūvējot 30 Nm |  |
|  | Urbjmašīnas svars kopā ar akumulatoru līdz 1,6 kg |  |
| 1.2. | Darba patronas |  |
|  | Īsā patrona ātrai instrumentu maiņai |  |
|  | Ekscentriskā patrona apmales pieejai |  |
|  | Darba virziena maiņas patrona |  |
|  | Patronu ar iestiprinājuma sakļaušanu no 1,5...13 mm |  |
| 1.3. | Jaudas un vadības nodrošinājums |  |
|  | Komplektēta ar ātras un saudzējošas darbības |  |
|  | akumulatoru lādēšanas ierīci |  |
|  | rezerves akumulatoru |  |
|  | Akumulatori ne zemāk par 15,6 V 3,0 A/st. |  |
|  | Aprīkots ar elektronisku dzinēja slodzes, temperatūras, akumulatora kapacitātes kontroli |  |
| 1.4. | Augsta precizitāte, ergonomiskums |  |
|  | 42 pakāpju griezes momenta regulēšanas iespējas |  |
|  | Magnētisko paneli uz mašīnas korpusa rezerves instrumentu novietošanai |  |
| 1.5. | Papildus prasības: |  |
| 1.5.1. | Iekārta ievietota uzglabāšanas un pārvietošanas sisteinerī | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.5.2. | Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.5.3. | Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.5.4. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.5.5. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.5.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Svārsta figūrzāģis | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 2.1. | Tehniskie parametri |  |
|  | Darba gājienu skaits 1000-2900 min-1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | Leņķa iestatīšana 0-45o |  |
|  | Iezāģējuma dziļums kokam 120mm |  |
|  | Krāsainam metālam 20mm |  |
|  | Tēraudam 10mm |  |
| 2.2. | Jaudas un vadības nodrošinājums |  |
|  | Patērētā jauda 720 W |  |
|  | Pārkares regulēšanas iespēja |  |
|  | Griezējinstrumenta plātnes stabilizācijas skavas |  |
|  | Četras svārsta gājiena pakāpes |  |
| 2.3. | Augsta precizitāte, ergonomiskums |  |
|  | Ātra bez palīgierīču griezējinstrumentu nomaiņa |  |
|  | Skaidu un putekļu nopūšana un skaidu uztveršanas aizvadīšanas sistēma |  |
|  | Svars līdz 2,4 kg |  |
|  | Bez izrāvumu iezāģējuma sistēma |  |
| 2.4. | Papildus prasības: |  |
| 2.4.1. | Iekārta ievietota uzglabāšanas un pārvietošanas sisteinerī | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.4.2. | Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.4.3. | Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.4.4. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2.4.5. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2.4.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

10.daļa: Akumulatora urbjmašīna skrūvgriezis un svārsta figūrzāģis

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akumulatora urbjmašīna skrūvgriezis | 1 gab. |  |
| 2. | Svārsta figūrzāģis | 1 gab. |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

11.daļa: Vertikāla novietojuma materiālu līmēšanas prese

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Vertikāla novietojuma materiālu līmēšanas prese | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Salīmējamo detaļu raksturojums | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | Līmējamo detaļu garums 4000 mm. |  |
|  | Līmējamo detaļu platums 1200 mm. |  |
|  | Līmējamo detaļu biezums no 70 līdz 100 mm. |  |
| 1.2. | Darba cilindru skaits |  |
|  | šķērsvirzienā - 8 hidrocilindri |  |
|  | biezumā - 4 pneimocilindri |  |
|  | garenvirzienā - 2 pneimocilindri |  |
| 1.3. | Hidrocilindu raksturojums |  |
|  | attīstītais spēks vismaz 40000 kN |  |
|  | virzuļa gājiens min 200 mm; max 250 mm |  |
| 1.4. | Pneimocilindru raksturojums |  |
|  | pneimocilindra diametrs min. 50 mm; |  |
|  | virzuļa gājiens min 150mm; max 250 |  |
| 1.5. | Mērinstrumenti |  |
|  | Katrs cilindrs aprīkots ar atbilstošu mēraparatūru spiediena kontrolei |  |
| 1.6. | Statne |  |
|  | Atbilstošas konstrukcijas vertikāla statne, ar iespēju pārvietot telpā |  |
| 1.7. | Papildus prasības: |  |
| 1.7.1. | Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.7.2. | Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.7.3. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.7.4. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.7.5. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.7.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| PVN ___%: |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

12.daļa: Platlentas slīpmašīna

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Platlentas slīpmašīna | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Slīpēšanas agregāti | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | Divi slīpēšanas agregāti, viens no tiem ar kontaktpiespiedēju |  |
| 1.2. | Apstrādājamais materiāls |  |
|  | Maksimālais apstrādājamās virsmas platums 950 mm |  |
|  | Apstrādājamās detaļas biezums 4mm...170mm |  |
| 1.3. | Elektropieslēgums |  |
|  | Slīpēšanas agregāta jauda vismaz 14,5 kW |  |
| 1.4. | Padeve |  |
|  | Bezpakāpju padeves regulēšana |  |
| 1.5. | Papildus prasības: |  |
|  | Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | Piegādātājs nodrošinās preču servisu un apkopi | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
|  | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
|  | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| PVN ___%: |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

13.daļa: Skaidu un putekļu aspirācijas sistēma un putekļu sūcējs

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Skaidu un putekļu aspirācijas sistēma | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Skaidu un putekļu aspirācijas pieslēguma elementi |  |
| 1.1.1. | Kombinēta pārvada attālums telpā:, taisnā posma garums 8m, diametrs 250mm | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.1.2. | 2 līkumi 90o |  |
| 1.1.3. | Pieslēguma vieta- pāreja 30o |  |
| 1.1.4. | Kolektors ar 6 atverēm( atveru diametrs atkarībā no uzstādāmo iekārtu skaidu transportam paredzētajiem pieslēguma izmēriem) |  |
| 1.1.5. | Automātisko aizbīdņi - 6 gabali. |  |
| 1.2. | Papildus prasības: |  |
| 1.2.1. | Jānodrošina aizvaru un citu mezglu salāgojamība ar esošo uzstādīto iekārtu HÖCKER POLYTECHNIK modeli VACUMOBILE EA300 | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.2.2. | Jānodrošina aizbīdņu salāgojamība ar uzstādāmo iekārtu skaidu un atlieku transporta tehniskajām prasībām | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Putekļu sūcējs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 2.1. | Tehniskie parametri | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | Max. Gaisa plūsma 3900 l/min |  |
|  | Max. Vakuums 24000 Pa / 240 mBar |  |
|  | Atkritumu tvertnes ietilpība / filtra maisa ietilpība 26l/24l |  |
|  | Gabarītizmēri 630x 365x 540 mm |  |
| 2.2. | Jaudas un vadības nodrošinājums |  |
|  | Jauda 1200 W |  |
|  | Pieslēdzamā instrumenta jauda 2400 W |  |
|  | Antistatiskā funkcija |  |
|  | Iespējams instrumentu pieslēgums |  |
| 2.3. | Ergonomiskās prasības |  |
|  | Trokšņa līmenis 71 dB |  |
|  | Svars 14,7 kg |  |
|  | Atbilstība L putekļu klasei |  |
|  | Aprīkots ar pašattīrošo filtru sistēmas iekārtu darbam bez maisu pielietošans |  |
| 3. | Papildus prasības iekārtām: |  |
| 3.1. | Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.2. | Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.3. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 3.4. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3.5. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

13.daļa: Skaidu un putekļu aspirācijas sistēma un putekļu sūcējs

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaidu un putekļu aspirācijas sistēma | 1 gab. |  |
| 2. | Putekļu sūcējs | 1 gab. |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

14.daļa: Urbšanas tapošanas iekārta

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1.Urbšanas tapošanas iekārta | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Iekārtas tehniskais raksturojums | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | Elektrodzinēja jauda vismaz 2,2 kW. |  |
|  | Darba vārpstas apgriezieni 3000 apgriezieni minūtē. |  |
| 1.2. | Bāzēšanas prasības |  |
|  | Detaļas bāzēšanas virsma 800x400 mm. |  |
|  | Galda pārvietojums garenvirzienā 250 mm. |  |
|  | Galda pārvietojums šķērsvirzienā 330 mm. |  |
|  | Darba vārpstas pacēlums no galda virsmas līdz 300 mm. |  |
|  | Bāzēšanas galda savērsums ± 45o |  |
|  | Darba vārpstas savērsums ± 45o |  |
|  | Vismaz divi detaļas pneimopiespiedēji |  |
| 1.3. | Instrumenti |  |
|  | Urbju komplekts |  |
| 1.4. | Papildus prasības: |  |
| 1.4.1. | Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.4.2. | Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.4.3. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.4.4. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.4.5. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.4.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| PVN ___%: |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

15.daļa: Pusautomātiskā daudzvārpstu urbjmašīna

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Pusautomātiskā daudzvārpstu urbjmašīna | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Elektropieslēgums | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | Elektrodzinēja jauda 1,8 kW |  |
|  | Palaišana, izslēgšana ar kājas pedāli |  |
| 1.2. | Darba vārpstu raksturojums |  |
|  | Ātri maināmas vārpstas |  |
|  | Viena 21vārpstu galva, attālums starp vārpstām 32 mm. |  |
|  | Sagāžama vārpstu galva |  |
|  | horizontālai |  |
|  | vertikālai iestrādei |  |
|  | starppozīcijas. |  |
|  | Pneimatiski aprīkota sagāšana. |  |
|  | Vārpstu galvas gājiena regulēšana no 0 līdz 80 mm. |  |
|  | Urbju rotācijas ātruma regulēšana. |  |
| 1.3. | Detaļas bāzēšana |  |
|  | Priekšējie/augšējie fiksatori nemainīgu attālumu iegūšanai starp horizontālo un vertikālo pozīciju. |  |
|  | Galds aprīkots ar metrisko skalu; 2 drošības piespiedēji. |  |
|  | Augstuma regulēšana ar digitālo indikatoru. |  |
|  | Atbalsta stienis sānu atdurēm- tērauda |  |
| 1.4. | Papildaprīkojums |  |
|  | alumīnija vadlineāls, garums 3000 mm; ar vismaz četrām garuma atdurēm |  |
|  | 10 ātri iestiprināmā patrona piemērota cilindriskiem urbjiem ar diametru 10 mm. |  |
| 1.5. | Griezējinstrumenti |  |
|  | Iekārta komplektēta ar urbjiem koka un plātņu materiālu apstrādei |  |
| 1.6. | Papildus prasības: |  |
| 1.6.1. | Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.6.2. | Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.6.3. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.6.4. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.6.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| PVN ___%: |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

16.daļa: Formātripzāģmašīna

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Formātripzāģmašīna | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Galvenās zāģripas mezgls |  |
|  | maksimālais zāģripas diametrs 500 mm, darba vārpstas diametrs 30 mm darba vārpstas apgriezienu skaits 3000/4000/5000 apgriezieni minūtē elektroniski regulējams apstrādes augstums elektroniski kontrolējams sagāzums (precizitāte ± 0,1º), iespējamais zāģripas sagāzuma lenķis no 0...46 ( digitāls displejs rotācijas ātruma nolasīšanai. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Aizzāģa mezgls |  |
|  | zāģripas diametrs 120 mm darba vārpstas diametrs 22 mm vārpstas apgriezienu skaits 9000 apgriezieni minūtē digitāla aizzāģa augstuma iestatīšana. |  |
| 1.3. | Padeves galds |  |
|  | galda garums vismaz 3200 mm, aprīkots ar atbalsta lineāla leņķa digitālo iestatīšanu Galda virsmas pagarinātājs |  |
| 1.4. | Vadlineāls |  |
|  | griezuma platums vismaz 1300 mm digitāla vadlineāla iestatīšana Galda paplatinājums |  |
| 1.5. | Skaidu transports |  |
|  | apakšējā atvere diametrs 120 mm augšējās atveres diametrs 80 mm. |  |
| 1.6. | Elektroaprīkojums |  |
|  | galvenās zāģripas dzinēja jauda vismaz 5,5 kW, 380...440 V, 50 Hz aizzāģa dzinēja jauda vismaz 0,75 kW, 380...440 V, 50 Hz. |  |
| 1.7. | Iekārtas vadības bloks |  |
|  | LCD displejs uz iekārtas novietots acu augstumā |  |
| 1.8. | Aizsargmehānismi |  |
|  | Aprīkoti ar aizsargmehānismiem atbilstoši CE prasībām |  |
| 1.9. | Papildus prasības: |  |
| 1.9.1. | Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.9.2. | Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.9.3. | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, kā arī tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.9.4. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.9.5. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.9.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| PVN ___%: |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

17. daļa: Sešu asu robots ar aprīkotu kokapstrādes darba zonu

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Sešu asu robots ar aprīkotu kokapstrādes darba zonu | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
|  | Iekārta nodrošina divu un trīs dimensiju koksnes un koksni saturošu materiālu apstrādi ar griešanas procesu optimizāciju. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.1. | Darba režīmi: |  |
|  | Iekārtai ir jānodrošina detaļu piecasu apstrādi. Parametru analogs: Motoman ES165N |  |
|  | Griezējinstrumentu piedziņa nodrošina frēzēšanas urbšanas un zāģēšanas operācijas.. |  |
|  | Piedziņai (špindelim) jānodrošina sekojošu kokapstrādes operāciju veikšana: Urbšana Frēzēšana Zāģēšana ar ripzāģi |  |
| 1.2. | Tehniskie rādītāji ne mazāk kā: |  |
|  | Aizsniedzamības zona: 2600 mm. |  |
|  | Maksimālais slogojums: 160 kg. |  |
|  | Pozicionēšanas precizitāte: ±0,2 mm. |  |
|  | Brīvības pakapāju (asu) skaits: 6 gab. |  |
|  | Vakuuma galds ar robota pamatni: 1500x3000 mm. |  |
|  | Peidziņas (špindeļa) automātiska apgriezienu skaita regulēšana ne mazāk kā robežās no 1000 līdz 20000 min-1, Nominālā jauda: 5kW |  |
| 1.3. | Komplektācija: |  |
|  | Sešu asu robots aprīkots ar griezējinstrumentu piedziņu un automātisku instrumentu nomaiņu. |  |
|  | Piedziņu nomaiņas agregāts, ja apstrādes operāciju realizēšanai nepieciešami vairāki špindeļi. |  |
|  | Norobežojumi ar optisko kontroli |  |
|  | Instrumentu komplekts. |  |
|  | Monitoringa dators. |  |
|  | Vakuuma sūknis. |  |
| 1.4. | Papildus prasības: |  |
| 1.4.1. | Iekārtai ir jānodrošina garantijas un pēcgarantijas serviss 24h laikā pēc kļūmes pieteikuma, kā arī iekārtas servisa centram jāatrodas ne tālāk kā 150 km no iekārtas uzstādīšanas vietas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.4.2. | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.4.3. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.4.4. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.4.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu, kalibrēšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.4.6. | Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj personāla apmācība ar iekārtu. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| PVN ___%: |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

18.daļa: Žāvskapis

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Žāvskapis (2 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Žāvējamie skapji aprīkoti ar kontrolieri E (Excellent): | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | Tilpums, L - 416 Temperaratūras diapazons, °C - +30...+250 Plauktu augstuma iestatīšanas līmeņi – 9 Plauktu skaits komplektācijā – 2 Jauda, W – 4000 Pieslēgums, V – 230 Svars, kg – 121 |  |
| 1.2. | temperatūras diapazons 30- 250°С, no +5°C virs vides temperatūras; |  |
| 1.3. | elektronisks PID temperatūras kontrolieris - automātiskai kļūdu novēršanai; |  |
| 1.4. | iebūvēta atmiņa 1024 kB ar iespēju saglabāt datus; |  |
| 1.5. | gaisa cirkulācijai - regulējama turbīna ar iestatīšanas soli 10 %; |  |
| 1.6. | manuāli regulējama ārējā gaisa ieplūde; |  |
| 1.7. | taimeris ar iestatīšanas iespēju 7 dienām un reālā laika rādījumu; |  |
| 1.8. | četru segmentu programmējams taimeris (1 min. līdz 99 h 59 min.); |  |
| 1.9. | elektronisks regulējams temperatūras pārkaršanas kontrolieris (TWW klases 3.1); |  |
| 1.10. | mehānisks temperatūras ierobežotājs TB aizsardzības klases1; |  |
| 1.11. | divi A klases temperatūras sensori Pt100; |  |
| 1.12. | RS 232 interfeiss, kas ļauj pieslēgt MEMMERT Software "Celsius" programmu; |  |
| 1.13. | temperatūras iestatīšanas precizitāte 0.5 °С; |  |
| 1.14. | divdurvju. |  |
| 1.15. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.16. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.17. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.18. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu (2 gab.) Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

19. daļa IT iekārtas un aprīkojums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lauku datori (3 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
|  | Tehniskie dati: |  |
| 1.1. | Iekārtas parametri |  |
|  | Windows Vista® Business operētājsistēma Intel Atom 1.6 GHz procesors 1 GB DRAM 32 GB izturīgs SSD cietais disks 17.8 cm (7 collas), paredzēts darbam saulē Izturīgs ūdensdrošs dizains Austiņas un mikrofons 2 megapikseļu kamera (video un foto) Uz lietotāju vērsta 1.3 megapikseļu kamera Integrēts Bluetooth Klase 2 Integrēts WiFi b/g Integrēts GPS uztvērējs ar 2 līdz 5 m precizitāti pēc diferenciāla korekcijas (reālā laika vai pēcapstrādes) SDIO atmiņas ligzda - Express Card 34 mm ligzda - Pagarinātais bateriju komplekts (8 stundas) | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Programmatūra |  |
|  | Microsoft office vai līdzvērtīgs - Internet Explorer - G-Camera savienojama ar GPS - Virtuālā GPS programma NMEA izvadu pārvaldīšanai |  |
| 1.3. | Standarta aprīkojums |  |
|  | - Lādētājs ar pārveidotāju - Ekrāna zīmulis ar saiti - Rikas siksna - Īpaši dzidrs ekrāna aizsargs - Pagarinātais vāks - Ekrāna tīrīšanas lupatiņa |  |
| 1.4. | Papildus lauka programmatūra |  |
|  | - TerraSync™ programma - Trimble GPScorrect™ modulis darbam ar ESRI ArcPad programmu GPS Pathfinder Tools Software Development Kit Trimble Fieldport programma Trimble UtilityCenter programma |  |
| 1.5. | Papildus aprīkojums |  |
|  | 11–16 V auto lādētājs Neatstarojošs ekrāna aizsargs Stiprinājums pie štoka Auto stiprinājums Biroja atbalsta modulis (ietver 2 papild. bateriju lādēšanu) Izturīga tastatūra Rezerves bateriju komplekts Rezerves neatstarojošs ekrāna aizsargs Rezerves pagarinātais vāks Rezerves rokas siksniņa Rezerves zīmuļa turētājs Rezerves strāvas adapters |  |
| 1.6. | Fizikālie parametri |  |
|  | Izmēri. . . . . . 14 cm x 23 cm x 5 cm Svars . . . . . 1.4 kg (ar siksnu un baterijām) |  |
| 1.7. | Vides parametri |  |
|  | Darba temperatūra . . . . . –30 °C līdz 60 °C Glabāšanas temperatūra–40 °C līdz 70 °C Temperatūras šoks. . MIL-STD-810F, Metode 503.4, Procedūra I (–35 °C / +65 °C) Mitrums .. . MIL-STD-810F, Metode 507.4 90% RH temperatūras cikls 0 °C +70 °C Ūdens . .. . . . Iemērkšana 1 metra dziļumā uz 30 minūtēm IP67, MIL-STD-810F, Metode 512.4, Procedūra I, Ūdens strūkla 12.5 mm diam. @pie 2.5 m–3 m, 100 Litri/min Kritiens . .. . 26 kritieni no 1.22 m MIL-STD-810F, Metode 516.5, Procedūra IV 6 papildus kritieni pie –30 °C un pie 60 °C Smiltis un putekļi . .. 8 stundas talka vidē IP67, MIL-STD-810F, Metode 510.3, Procedūra I un II, IEC-529 IP-X6 Vibrācija . MIL-STD 810F, Metode 514.5, Procedūra I, II Augstums . . 4,572 m pie 5 °C un 12,192 m pie –30 °C MIL-STD-810F, Metode 500.4, Procedūra I, II un III |  |
| 1.8. | Elektriskie parametri |  |
|  | Procesors . . . . . . Intel Atom Z530 1.6 GHz RAM atmiņa. . . . . . . . . . . . 1 GB DDR2 Atmiņa .. . . . 32 GB SSD cietais disks Paplašinājumi . .. . . . . SDIO un ExpressCard 34 mm Atmiņas ligzdas Ekrāns .. . . . . . . . . .17.8 cm (7 collas) platekāns 1024 x 600 WSVGA 650nit 2 Papild. baterijas, main. Litija-Jonu, 5100 mA katra I/O . USB 2.0 ports (x2), 9-pin seriālais ports (RS-232) DC strāvas ports, 32-pin atbalsta mod., ārējās GPS antennas ports arauto turētāju Integrēts Bluetooth Bluetooth v. 2.1 + ERD savienojams Integrēts 802.11 b/g. . .Intel WiFi Link 5100 (CCX) Integrēts GPS .. . . . . . . SiRF STAR III |  |
| 1.9. | Precizitāte (HRMS) pēc diferenciālkorekcijas |  |
|  | Kodu mērījumi . . . . . . . . . . 2–5 m Reālais laiks (WAAS) . . . . . 2–5 m |  |
| 2. | Papildus prasības: |  |
| 2.1. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2.3. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu (3 gab.) Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

20.daļa: Balsošanas pults

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Balsošanas pults | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Balsošanas sistēmu komplekts: | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | komplektā ne mazāk par 50 bezvadu pultis viena vadības pults pārnēsājamā soma, USB vads radio viļņu uztvērējs |  |
| 1.2. | Vispārējā specifikācija |  |
|  | balsošanas sistēmai ir jādarbojas uz radio frekvences viļņiem (divpusēja radiofrekvences tīkla sistēma) Komplektā ir jāiekļauj: studentu pultis ar grafisko LCD displeju (vismaz 3 līnijas) + 1 līdzvērtīgas funkcionalitātes vadītāja/skolotāja pults, USB uztvērējs, interaktīvais programmnodrošinājums. Vadītāja pultij jānodrošina arī lāzera norādes (laser pointer) funkcija. Programmatūrai un pultīm jānodrošina burtu (angļu alfabēts) un ciparu (no 0-9) ievades funkciju. Programmatūrai un vadības pultij ir jānodrošina sekojoši jautājumu/ atbilžu veidi: viens atbilžu variants, jā/nē, patiess/nepatiess apgalvojums, skaitliskā atbilde (pozitīvie, negatīvie, veselie, daļskaitļi), iespēja atbildes sarindot secībā, atzīmēt vairākas pareizās atbildes u.c. Programmatūrai ir jānodrošina: iespēja ieslēgt/ atslēgt pareizās/nepareizās atbildes indikatoru uz studenta pults displeja, lai veiktu studenta pašpārbaudes darbus; iespēja studentiem testa laikā mainīt atbilžu variantu, kā arī atgriezties pie iepriekšējā jautājuma; |  |
| 1.3. | Datu bāzes un studentu saraksti |  |
|  | programmatūrai ir jābūt savietojamai ar Excel formāta failiem, jābūt iespējai veidot jaunu respondentu sarakstu programmas iekšējā formātā. Programmatūrai ir jānodrošina funkcija, kas ļauj studentiem aizpildīt testu individuāli (ir jābūt iespējai pildīt testu ar vienu uztvērēju, piedāvājot klasei vienlaicīgi, viena balsojuma laikā aizpildīt testu vairākiem variantiem, katrai grupai definējot aizpildāmo testa variantu) – izvēloties atbildamo jautājumu secību. Beidzoties balsojumam, ir jābūt iespējai veikt kļūdu labojumu. Šim balsojuma veidam ir jānotiek bez projektora līdzdalības. |  |
| 1.4. | Programmatūras savietojamība |  |
|  | balsošanas sistēmas programmatūrai jānodrošina programmatūras spraudnis Microsoft Office PowerPoint 2003 un jaunākas versijās, kā arī no MS Office neatkarīgu balsošanas programmnodrošinājumu. |  |
| 1.5. | Bezvadu pulšu barošanas sistēma |  |
|  | barošanai ir jābūt nodrošinātai ar AA baterijām (vai ekvivalentu) – ne vairāk kā 2 baterijas uz vienu pulti. |  |
| 1.6. | Darbības rādiuss |  |
|  | darbības rādiuss – līdz 150 m |  |
| 1.7. | Datora savietojamība |  |
|  | USB |  |
| 1.8. | Piederumi |  |
|  | soma pārnēsāšanai, USB vads, radio frekvences uztvērējs. |  |
| 1.9. | Garantijas termiņš balsošanas sistēmu komplektiem - ne mazāks par 2 gadiem (24 mēneši) | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.10. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.11. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divi) ražotāja autorizēti servisa centri Baltijas teritorijā (viens no tiem Latvijā). | Jānorāda piedāvāto servisa centru adreses |
| 1.12. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.13. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| PVN ___%: |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

21.daļa: Mehatronikas aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aprīkojuma komplekts hidraulikas pamatu apgūšanai, katrs komplekts ietver sekojošas komponentes: | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 1.1 | Manometrs ar glicerīna pildījumu: |  |
|  | Mērīšanas diapazons: 0 – 10 Mpa (0 – 100 bar) Precizitāte: 1,6% no pilnas skalas vērtība, Darba spiediens, statiskais: 3 / 4 no pilnas skalas vērtība, Darba spiediens, dinamiskais: 2 / 3 no pilnas skalas vērtība, Iedarbināšana: Hidrauliskās Analogs Festo art. nr. 152841 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Plūsmas kontroles vārsts regulējams: |  |
|  | Nominālais plūsmas ātrums: 9 l / min Darba spiediens p: 6 Mpa (60 bar) Max. Pieļaujamais spiediens pmax: 12 Mpa (120 bar) Vadība: Manuālā Analogs Festo art. nr. 152842 |  |
| 1.3. | Vienvirziena plūsmas regulēšanas vārsts |  |
|  | Nominālais plūsmas ātrums: 9 l / min Atvēršanas spiediens: 70 kPa (0,7 bar) Darba spiediens p: 6 Mpa (60 bar) Max. Pieļaujamais spiediens pmax: 12 Mpa (120 bar) Vadība: Manuālā Analogs Festo art. nr. 152843 |  |
| 1.4. | Noslēgšanas vārsts |  |
|  | Noslēgšanas vārsts ar diviem kanāliem. Vārstu var ievietot jebkurā ķēdes posmā, lai nodrošinātu plūsmas noslēgšanu. Darba spiediens p: 6 Mpa (60 bar) Max. Pieļaujamā spiediena pmax: 12 Mpa (120 bar) Iedarbināšana: Manuālā Analogs Festo art. nr. 152844 |  |
| 1.5. | Pretvārsts 0.1 MPa |  |
|  | Darba spiediens p: 6 Mpa (60 bar) Max. Pieļaujamais spiediens pmax: 12 Mpa (120 bar) Iedarbināšana: Hidrauliskās Analogs Festo art. nr. 152845 |  |
| 1.6. | Sadalītājs |  |
|  | Sadalītājs ar trīs kanāliem (1 ligzda, 2 spraudņi). Sadalītāju var ievietot jebkurā ķēdes posmā, lai izveidotu atzaru. Darba spiediens p: 6 Mpa (60 bar) Max. Pieļaujamais spiediens pmax: 12 Mpa (120 bar) Analogs Festo art. nr. 152847 |  |
| 1.7. | Pārspiediena vārsts / Spiedienvadāms vārsts |  |
|  | Vārsts tiek izmantots kā pārspiediena vārsts, ja kanāls T ir pievienots tvertnei vai, kā spiediena vadāms, ja kanāls T ir saistīts ar izpildelementu, piemēram, cilindru. Darba spiediens p: 6 Mpa (60 bar) Max. Pieļaujamais spiediens pmax: 12 Mpa (120 bar) Iestatīšana: manuāla Iedarbināšana: Hidrauliska Analogs Festo art. nr. 152848 |  |
| 1.8. | Pārspiediena vārsts ar pilotvadību |  |
|  | Darba spiediens p: 6 MPa (60 bar) Max. Pieļaujamais spiediens pmax: 12 Mpa (120 bar) Iestatīšana: manuāla Iedarbināšana: Hidrauliskās Analogs Festo art. nr. 152849 |  |
| 1.9. | 3-kanālu spiediena redukcijas vārsts |  |
|  | Darba spiediens p: 6 MPa (60 bar) Max. Pieļaujamais spiediens pmax: 12 Mpa (120 bar) Iestatīšana: manuāla Iedarbināšana: Hidrauliskās Analogs Festo art. nr. 152850 |  |
| 1.10. | 2-kanālu plūsmas regulēšanas vārsts |  |
|  | Darba spiediens p: 6 MPa (60 bar) Max. Pieļaujamais spiediens pmax: 12 Mpa (120 bar) Iestatīšana: manuāla Iedarbināšana: Hidrauliskās Analogs Festo art. nr. 152851 |  |
| 1.11. | Hidrauliski vadāms vienvirziena vārsts |  |
|  | Darba virsmas attiecība pilotsignāls/pretvārsts: 3,3: 1 Darba spiediens p: 6 MPa (60 bar) Max. pieļaujamā spiediena pmax: 12 MPa (120 bar) Analogs Festo art. nr. 152852 |  |
| 1.12. | Divpusējās darbības cilindrs |  |
|  | Virzuļa diametrs: 16 mm Virzuļa kāta diametrs: 10 mm, ar M8 vītni Gājiens: 200 mm Darba spiediens p: 6 MPa (60 bar) Max. pieļaujamā spiediena pmax: 12 MPa (120 bar) Analogs Festo art. nr. 152857 |  |
| 1.14. | Hidrauliskais motors |  |
|  | Konstrukcija: Orbitālais Ģeometriskais tilpums: 8,2 cm3 Max. pieļaujamais spiediens izplūdes kanālā: PR max 5 MPa (50 bar) Max. rotācijas ātrums nmax: 1950 min-1 Izejas vārpsta ar ierievi: Ø 16 x 28, A5 x 5 DIN 6885 Darba spiediens p: 6 MPa (60 bar) Max. pieļaujamā spiediena pmax: 12 MPa (120 bar) Analogs Festo art. nr. 152858 |  |
| 1.15. | Diafragmu akumulators ar vadības bloku |  |
|  | Spiediena redukcijas vārsts pasargā akumulatoru no pārspiediena. Gāzes uzpildes spiedienu akumulatorā var izmērīt un mainīt, izmantojot iepildīšanas un testēšanas ierīci. Gāze: Slāpeklis Gāzes uzpildes spiediens P0: 1 MPa (10 bar) Max. pieļaujamais spiediens pmax: 12 MPa (120 bar) Nominālais tilpums: 0,32 dm3 Iestatīšana: Manuāli Iedarbināšana: Hidrauliskā Analogs Festo art. nr. 152859 |  |
| 1.16. | Atsvars |  |
|  | Atsvars ir paredzēts piedziņu slodzes simulācijai. Atsvaru var izmantot tikai vertikāli ar divpusējās darbības cilindru. Stiprinot pie horizontālas profilplātnes pielietojams kopā ar stiprinājumu komplektu. Masa: 9 kg Izmēri, L x W x H: 150 x 100 x 80 mm Analogs Festo art. nr. 152972 |  |
| 1.17. | 4/2-funkcijas rokas vadības vārsts ar sviru |  |
|  | Darba spiediens p: 6 MPa (60 bar) Max. pieļaujamā spiediena pmax: 12 MPa (120 bar) Vadība: Manuālā Analogs Festo art. nr. 152974 |  |
| 1.18. | 4/3-funkcijas rokas vadības vārsts ar recirkulāciju vidus pozīcijā |  |
|  | Darba spiediens p: 6 MPa (60 bar) Max. pieļaujamā spiediena pmax: 12 MPa (120 bar) Vadība: Manuālā Analogs Festo art. nr. 152977 |  |
| 1.19. | Pretvārsts 0.5 MPa |  |
|  | Darba spiediens p: 6 MPa (60 bar) Max. pieļaujamā spiediena pmax: 12 MPa (120 bar) Iedarbināšana: Hidrauliskās Analogs Festo art. nr. 152846 |  |
| 2. | Aprīkojuma komplekti elektrohidraulikas pamatu apgūšanai, katrs komplekts ietver sekojošas komponentes: |  |
| 2.1. | Sadalītājs |  |
|  | Sadalītājs ar trīs kanāliem (1 ligzda, 2 spraudņi). Sadalītāju var ievietot jebkurā ķēdes posmā, lai izveidotu atzaru. Darba spiediens p: 6 Mpa (60 bar) Max. Pieļaujamais spiediens pmax: 12 Mpa (120 bar) Analogs Festo art. nr. 152847 |  |
| 2.2. | Pārspiediena vārsts / Spiedienvadāms vārsts |  |
|  | Vārsts tiek izmantots kā pārspiediena vārsts, ja kanāls T ir pievienots tvertnei vai, kā spiediena vadāms, ja kanāls T ir saistīts ar izpildelementu, piemēram, cilindru. Darba spiediens p: 6 Mpa (60 bar) Max. Pieļaujamais spiediens pmax: 12 Mpa (120 bar) Iestatīšana: manuāla Iedarbināšana: Hidrauliska Analogs Festo art. nr. 152848 |  |
| 2.3. | Releju bloks |  |
|  | Ierīcei ir trīs releji ar pieslēguma ligzdām Kontakti: 4 pārslēdzamu kontaktu pāru Pieļaujamā slodze: Maksimālā 5A Ieslēgšanās laiks: 10 ms Izslēgšanās laiks: 8 ms |  |
| 2.4. | Slēdžu bloks |  |
|  | Ierīce satur slēdzi ar indikāciju un trīs spiedpogas ar indikāciju, ar pieslēguma ligzdām Kontakti: 4 pārslēdzamu kontaktu pāru Pieļaujamā slodze: Maksimālā 2A Jaudas patēriņš (indikācijai): 0.48 W |  |
| 2.5. | Indikācijas un komutācijas bloks |  |
|  | Ierīce satur akustisko signalizatoru un četrus gaismas indikatorus ar pieslēguma ligzdām. Jaudas patēriņš akustiskajam signalizatoram: 0,04 W Jaudas patēriņš gaismas indikatoram: 1.2 W Skaņas frekvence: 420 Hz |  |
| 2.6. | 4/2-funkcijas solenoīda vārsts |  |
|  | Jauda: 6,5 W Darba spiediens p: 6 MPa (60 bar) Max. pieļaujamā spiediena pmax: 12 MPa (120 bar) Iedarbināšana: Elektriskie |  |
| 2.7. | 4/3- funkcijas solenoīda vārsts ar slēgtu vidus stāvoklī |  |
|  | Jauda: 6,5 W Darba spiediens p: 6 MPa (60 bar) Max. pieļaujamā spiediena pmax: 12 MPa (120 bar) Iedarbināšana: Elektriskie |  |
| 2.8. | Galaslēdzis, elektrisks, ieslēdzams no kreisās puses |  |
|  | Mehāniski darbināms mikroslēdzi. Kad svira ir nospiesta, mikroslēdzis ir iedarbināts. Pārslēdzamu kontaktu pāris. Slodze: Maksimālā 5A Komutācijas frekvence: Maksimāli 200 Hz Reproducējama precizitāte: 0,2 mm |  |
| 2.9. | Galaslēdzis, elektrisks, ieslēdzams no labās puses |  |
|  | Mehāniski darbināms mikroslēdzi. Kad svira ir nospiesta, mikroslēdzis ir iedarbināts. Pārslēdzamu kontaktu pāris. Slodze: Maksimālā 5A Komutācijas frekvence: Maksimāli 200 Hz Reproducējama precizitāte: 0,2 mm |  |
| 3. | Spiedienslēdzis |  |
|  | Spiediena slēdzis: Diafragmas slēdzis Darba spiediens p: 1 - 7 MPa (10 - 70 bar) Histerēze: ~ 15% Nepārtraukta slodze: līdz 2A Regulēšana: Manual, izmantojot 2,5 mm sešskaldņu atslēgu Aktivizācija: Hidrauliskā |  |
| 4. | Atvilkņu bloks ar 3 atvilktnēm |  |
|  | Ar slēdzamām tērauda atvilktnēm, ar pilna izvilkuma gājienu ar atduri gājiena beigās. Slodze līdz 20 kg atvilktnē. Izmēri 476 x 788 x 592, iekšējie izmēri 375 x 700 |  |
| 5. | Atvilkņu bloks ar 4 atvilktnēm |  |
|  | Ar slēdzamām tērauda atvilktnēm, ar pilna izvilkuma gājienu ar atduri gājiena beigās. Slodze līdz 20 kg atvilktnē. Izmēri 476 x 788 x 592, iekšējie izmēri 375 x 700 |  |
| 6. | Hidrostacija 1 sūknis |  |
|  | Darba spiediens Pmax: 6 MPa (60 bar) Motors: AC, 1 fāze ar pārslodzes aizsardzību, Tvertne: 5 l, temperatūras mērītājs, drenāžas urbums ar skrūvi Gaisa filtrs un atpakaļplūsmas filtrs Izmēri: 580 x 300 x 180 mm (P x Dz x A) Svars: 19 kg Ar strāvas vadu Nominālais spriegums: 230 V AC Nominālā jauda: 0,65 kW Frekvence: 50 līdz 60 Hz Ražība (nominālā): 2,2-2,7 l / min 1320-1680 apgr. / min |  |
| 7. | Hidrostacija, 2 sūkņi |  |
|  | Sūkņa tips: 2 x ārējās sazobes sūkņi katrs ar spiediena samazināšanas vārstu 0-6 MPa (0-60 bar) regulējams Darba spiediens Pmax: 6 MPa (60 bar) Motors ar pārslodzes aizsardzību un ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi Tvertnes tilpums: 40 l, temperatūras mērītājs, drenāža Izmēri: 700 x 320 x 550 mm (P x Dz x A) Svars: 65 kg ar AC motoru, 1-fāze Nominālais spriegums: 230 V Nominālā jauda: 1,1 kW Frekvence: 50 Hz Ražība (nominālā): 2 x 3,8 l / min 1350 min-1 |  |
| 8. | Hidraulikas eļļa 20L |  |
|  | Hidrauliskā eļļa (DIN 51524) HLP22, 20 litri |  |
| 9. | Hidrocauruļu komplekts 8x600mm |  |
|  | Sastāv no trim slāņiem: pirmais slānis ir sintētiskais kaučuks, kam seko stiepļu vijums un nodilumizturīgs sintētiskais gumijas apvalks. Divi ātrie savienojumi –ligzdas, kas ir pašnoslēdzošas un hermētiskas atvienotā stāvoklī. Lieto kopā ar savienojuma spraudni, veidojot blīvi noslēgtu savienojumu. Savienošana un atvienošana iespējama tikai tad, ja caurule nav zem-spiedienam. Darba spiediens p: 6 MPa (60 bar) Max. pieļaujamā spiediena pmax: 12 MPa (120 bar) Temperatūras diapazons: -40 - + 125 ° C Min. liekšanas rādiuss: 100 mm Garums 600 mm Analogs Festo art. nr. 152960 |  |
| 10. | Hidrocauruļu komplekts 8x1000mm |  |
|  | Sastāv no trim slāņiem: pirmais slānis ir sintētiskais kaučuks, kam seko stiepļu vijums un nodilumizturīgs sintētiskais gumijas apvalks. Divi ātrie savienojumi –ligzdas, kas ir pašnoslēdzošas un hermētiskas atvienotā stāvoklī. Lieto kopā ar savienojuma spraudni, veidojot blīvi noslēgtu savienojumu. Savienošana un atvienošana iespējama tikai tad, ja caurule nav zem-spiedienam. Darba spiediens p: 6 MPa (60 bar) Max. pieļaujamā spiediena pmax: 12 MPa (120 bar) Temperatūras diapazons: -40 - + 125 ° C Min. liekšanas rādiuss: 100 mm Garums 1000 mm Analogs Festo art. nr. 152970 |  |
| 11. | Hidrocauruļu komplekts 2x1500mm |  |
|  | Sastāv no trim slāņiem: pirmais slānis ir sintētiskais kaučuks, kam seko stiepļu vijums un nodilumizturīgs sintētiskais gumijas apvalks. Divi ātrie savienojumi –ligzdas, kas ir pašnoslēdzošas un hermētiskas atvienotā stāvoklī. Lieto kopā ar savienojuma spraudni, veidojot blīvi noslēgtu savienojumu. Savienošana un atvienošana iespējama tikai tad, ja caurule nav zem-spiedienam. Darba spiediens p: 6 MPa (60 bar) Max. pieļaujamā spiediena pmax: 12 MPa (120 bar) Temperatūras diapazons: -40 - + 125 ° C Min. liekšanas rādiuss: 100 mm Garums 1500 mm Analogs Festo art. nr. 159386 |  |
| 12. | Spiediena noņemšanas atslēga |  |
|  | Spiediena noņemšanai hidrosistēmā un bloķētu savienojumu atvēršanai Analogs Festo art. nr. 152971 |  |
| 13. | Mācību grāmata- Hidraulika |  |
|  | Ar vismaz 230 lappusēm, mācību grāmata aptver hidrauliskās vadības tehnoloģijas un sniedz ieskatu daudzu moderno automatizācijas tehnoloģiju darbībā. Ar hidraulikas fizikālo principu skaidrojumiem un ar visaptverošu iepazīstināšanu ar komponentu uzbūvi. Atsevišķu sastāvdaļu aprakstu papildina daudzas ilustrācijas, zīmējumi un fotogrāfijas. Virziena kontroles, spiediena un plūsmas kontroles vārsti, sūkņi, motori un to cilindri Analogs Festo art. nr. 93281 |  |
| 14. | Mācību grāmata- Elektrohidraulika |  |
|  | Vismaz 200 lappuses apskatāmā tēma: elektrohidrauliskās kontroles tehnoloģijas. Apskatīta arī industriālo procesu aprakstīšanas metode GRAFCET. Analogs Festo art. nr. 93611 |  |
| 15. | DVD Elektropneimatika /Elektrohidraulika |  |
|  | Šajā video apskatītas elektriskās vadības sistēmas pneimoautomātikā un hidroautomātikā. Papildus dots ievads elektrotehnikā. Praktisko pielietojumu apskats mijas ar animāciju un shēmu piemēriem. DVD ir daudzvalodu (DE, EN, FR, ES, IT, TR, CN, RU). Valodu var izvēlēties. DVD ir iepakots systainer. |  |
| 16. | Praktisko darbu grāmata, Hidraulika EN |  |
|  | Šī darbgrāmata satur 20 vingrinājumus ar hidraulisko shēmu pamatslēgumiem. Darbgrāmatas uzdevumi cieši saistīti ar rūpniecisko praksi. Dotas darba lapas skolēniem, lai palīdzētu novērtēt rezultātus un nostiprināt zināšanas. Izmantotas shēmas ar simboliem saskaņā ar DIN / 1219 ISO |  |
| 17. | Praktisko darbu grāmata, Elektrohidraulika NE |  |
|  | Šī darbgrāmata satur 13 vingrinājumus elektrohidraulikas pamatprincipu apguvei. Ar vairāk nekā 240 lappusēm, darbgrāmatā apskatītie projekti ir cieši saistīti ar rūpniecisko praksi. Shēmas saskaņā ar DIN / 1219 ISO. |  |
| 18. | Hidraulikas mācību grāmata LV |  |
| 19. | Mērīšanas komplekts hidraulika |  |
|  | Mērīšanas komplektā jābūt: Plūsmas ātruma mērīšanas ierīcei, elektroniskā: Analogs Festo art. nr. 567191 Ar 0-10 V analogo izeju Atbilst 0-10 l minūtē. Mērīšanas vads, 500 mm, sarkana: Analogs Festo art. nr. 376937 Mērīšanas vads, 500 mm, zils: Analogs Festo art. nr. 376936 Digitālais multimetrs: Analogs Festo art. nr. 35681 Spiediena sensors, mērījumu diapazons 0-10 MPa (0-100 bar), nominālais izmērs 4: Analogs Festo art. nr. 525 964 Temperatūras sensors, mērīšanas diapazona 0-100 ° C, nominālais izmērs 4: Analogs Festo art. nr. 525963 |  |
| 20. | Mobilā galda pamatne |  |
|  | Izmērs: 1556 x 780 x 815 (P x Dz x A) Darba virsma: Izmērs: 2 x 1512 x 312,5 (P x D) 30 mm bieza Materiāls: Laminēta skaiduplātne saskaņā ar V20 DIN 68761, augša un apakša ar 0,8 mm HPL laminātu DIN 16 826 un 53 799, kas ir neatstarojošs ar strukturētu virsmu, gaiši pelēks - RAL 7035, visas malas noapaļotas. Rāmis: ar pulvera pārklājumu, tērauda metinātu konstrukciju, visas malas noapaļotas, krāsa gaiši pelēka - RAL 7035 Riteņi: diametrs 125 mm, cinkots tērauds, šarnīra gultnis ar putekļu aizsardzību, visi riteņi var brīvi pārvietoties un divi ar bremzēm. |  |
| 21. | Darba virsmas stiprinājums |  |
|  | Horizontālais balsts Garums 1405 mm Šķērsgriezums 60 x 30 mm Divas statnes no alumīnija profiliem ar 8 garenrievām papildus aprīkojuma stiprināšanai, plastmasas virsējo galu pārsegi, matēti melni Garums: 1260 mm Šķērsgriezums: 150 x 50 mm |  |
| 22. | Darba virsmas montāžas piederumi |  |
|  | Visi nepieciešamie stiprinājuma elementi profilplātnes vertikālai montāžai uz mobilā darbagalda pamatnes, analogs Festo art. nr.540697 |  |
| 23. | ER formāta elektrobloku turētājs |  |
|  | ER formāta elektrobloku stiprināšanas rāmis, kas izgatavotas no lokšņu tērauda ar pulvera pārklājumu, 1505 x 100 x 208 mm (P x Dz x A), gaiši pelēks - RAL 7035 |  |
| 24. | Universālais turētājs |  |
|  | Nodrošina montāžu divām hidrostacijām ar vienu hidraulisko sūkni vai diviem cauruļu turētājiem. Izmēri 130 x 50 x 275. |  |
| 25. | Cauruļu turētājs |  |
|  | Līdz 20 hidrauliskajām šļūtenēm. Jānodrošina kārtību un jāaizsargā cauruļu sajūgi no piesārņojuma. 366 x 182 x 80 |  |
| 26. | Aizsarg pārvalks galda virsmai |  |
|  | Izmērs: 1512 x 312 5 mm biezs Perbunāna (NBR-SBR)-Pārklājs ar paceltu malu, lai aizsargātu galda virsmu no bojājumiem un netīrumiem. |  |
| 27. | Vadu komplekts |  |
|  | ar 4 mm laboratorijas spraudņiem Komplekts, kas sastāv no: 10x zils 50 mm 10x sarkans 50 mm 11x zils 300 mm 26x sarkanu 300 mm 12x zils 500 mm 21x sarkanu 500 mm 3x zils 1000 mm 3x sarkans 1000 mm 1x zils 1500 mm 1x sarkans 1500 mm Analogs Festo art. nr. 167091 |  |
| 28. | Barošanas bloks |  |
|  | Ieejas spriegums: 230/115 V AC Izejas spriegums: 24 V DC, īssavienojumdroša Izejas strāva: maks. 4,5A Izmēri: 240 x 170 x 87 mm Analogs Festo art. nr. 159396 |  |
| 29. | Vadu turētājs |  |
|  | Izgatavots no liektas tērauda loksnes, kabeļu ar 4 mm laboratorijas spraudņiem pārredzamai izvietošanai. Paredzēts līdz 100 kabeļiem. |  |
| 30. | Hidraulikas shēmu projektēšanas un simulāciju datorprogramma, 6 licences |  |
|  | Programmatūras pakotnē jābūt slēguma shēmu izstrādāšanas rīkiem, augstas veiktspējas simulācijas videi un e- apmācību videi un didaktiskajam materiālam par tēmām: hidraulika, elektrohidraulika un digitālās tehnoloģijas. Jānodrošina: sarežģītu shēmu simulācijas ar neierobežotu elementu skaitu. Precīzi aprēķinātas spiediena, plūsmas ātrumu, cilindru spēku, elektrisko strāvu un spriegumu vērtības. DXCF importa un eksporta funkcijas Paplašinātu komponenšu bibliotēku Konfigurējamus vārstus Konfigurējamus cilindrus Proporcionālus un slēgtas vadības ķēdes, kontroles tehnoloģijas Automātiskā detaļu sarakstu izveidošana Programmas bibliotēkā visas Festo Didaktikas hidraulikas mācību grāmatās apskatītās slēgumu shēmas Projekta izstrādes funkciju, bibliotēku ar didaktisko materiālu un prezentācijām Drukāšanas funkciju un attēlu pārnesi citām lietojumprogrammām, izmantojot starpatmiņu. Vispusīgu didaktisko materiālu ar elementu griezuma skatiem, ekrāna animācijām un mācību video. Analogs FluidSIM-H 4.2, Festo art. nr. 544157, savietojams ar esošo Festo EasyPort GRAFCET funkcionalitāte Analogs Festo art. nr. 544149 |  |
| 31. | Pneimatikas shēmu projektēšanas un simulāciju datorprogramma, 6 licences |  |
|  | Programmnodrošinājums paredzēts pneimatisko shēmu simulācijai reālajā laikā. Gaisa spiediena, plūsmas, spriegumu un strāvas stipruma skaitlisko vērtību izmaiņu attēlošana reālajā laikā. Aktuatoru nostrādāšanas ātruma un paātrinājumu kalkulācija ņemot vērā inerces un berzes spēkus, gaisa noplūdes un amortizācijas elementu pretestību. Proporcionālo un sistēmu ar atgriezenisko saiti simulācija. Cilindru un vadības vārstu konfigurēšana. GRAFCET industriālo procesu aprakstīšanas modulis atbilstoši DIN EN 60848. Analogs Festo FluidSIM, savietojams ar esošo Festo EasyPort, analogs FluidSIM-P 4.2, Festo art. nr. 544153 |  |
| 32. | Virtuālā mācību programma- Hidraulika, 6 licences |  |
|  | Interaktīva un multimediju mācību programma apskata hidrauliskās vadības sistēmas. Tēmas: Fizikālie pamati (vienības, īpašības, likumi) Hidrauliskās sistēmas (hidrauliskās sistēmas darbības principi) Piedziņas (detaļas, sūkņi, tvertnes, filtri) Aktuatori (cilindri, hidromotori) Virziena vadības vārsti (konstrukcijas parametri, 2/2- vārsti, 3/2- vārsti, 4/2- vārsti, 4/3- vārsti, īpašas shēmas) Slēgvārsti (vienvirziena vārsti) Spiediena vārsts (pārspiediena vārsti, spiediena regulēšanas vārsti) Plūsmas kontroles vārsti (droseles, plūsmas kontroles vārsti) Papildu prasības Mācību apjoms: 12 stundas Apmācību programmai ir jāietver: Strāvas ķēdes shēmas un simboli atbilstoši DIN ISO 1219 Testus ar atbilžu variantiem Katram lietotājam ir jābūt iespējai piesakoties izmantot savu lietotājvārdu un paroli. Katra atsevišķa lietotāja mācību progress ir kontrolējams atsevišķi. Programmā jābūt navigācijas vēsturei, kura ļauj atzīmēt lapas, kuras lietotājs jau ir apmeklējis. Lietotājiem iespējams ievadīt un saglabāt savus komentārus un piezīmes. Mācību programma jāsatur šādi multivides elementi: teksts, attēli, audio un animācijas. Iespējams iekļaut apmācības vadības sistēmā versija SCORM 1.3 |  |
| 33. | Virtuālā mācību programma- Elektrohidraulika, 6 licences |  |
|  | Interaktīvas un multimediju mācību programma: elektrohidraulisko kontroles sistēmu pamati. Tēmas: Elektrohidraulikas priekšrocības un trūkumi Elektrohidraulikas shēmu drošība Elektrotehnikas pamati: DC ķēdes, elektromagnētisms, solenoīda darbības principi un mērīšanas tehnoloģijas Hidraulikas shēmas: komponenšu nosaukumi un apzīmējumi, tehniskie parametri Elektriskās shēmas: standartiem atbilstošu elektrisko strāvas ķēžu shēmas, elementu nosaukumi Loģiskās pamatfunkcijas: Noliegums, un / vai loģika, sarežģītās operācijas Pamatshēmas: tieša un netieša elektriskā vadība, laika un ceļa atkarīga procesa kontrole Kontroles sistēmu dokumentācija: funkciju diagramma, secību tabula Elektrohidraulisko sistēmu apkope un remonts Elektriskās pogas un slēdži Sensori: induktīvie, kapacitatīvie un optiskie sensori Releji un magnētiskie palaidēji, laika releji Standartiem atbilstošas elektriskās strāvas ķēdes shēmas, elektriskās un pneimatiskās shēmas Elektrohidraulisko sistēmu dokumentācija Papildu prasības Mācību apjoms: 12 stundas Apmācību programmai ir jāietver: Strāvas ķēdes shēmas un simboli atbilstoši DIN ISO 1219 Testus ar atbilžu variantiem Katram lietotājam ir jābūt iespējai piesakoties izmantot savu lietotājvārdu un paroli. Katra atsevišķa lietotāja mācību progress ir kontrolējams atsevišķi. Programmā jābūt navigācijas vēsturei, kura ļauj atzīmēt lapas, kuras lietotājs jau ir apmeklējis. Lietotājiem iespējams ievadīt un saglabāt savus komentārus un piezīmes. Mācību programma jāsatur šādi multivides elementi: teksts, attēli, audio un animācijas. Iespējams iekļaut apmācības vadības sistēmā versija SCORM 1.3 |  |
| 34. | Virtuālā mācību programma- Pneimatika, 6 licences |  |
|  | Interaktīva multimediju mācību programma pneimatisko vadības sistēmu pamatu apgūšanai. Tēmas: Fizikālie principi (vienības, raksturlielumi, likumi) Saspiestā gaisa ražošana, spiediena sadalījums, saspiesta gaisa sagatavošana Shēmas, diagrammas Kontroles elementi: 3/2- vārsts, 5/2- vārsts, 5/3- vārsts Vadības elementi: plūsmas kontrole, ātrā izplūde, spiediena vadāms vārsts, laika vadāms vārsts Mācību apjoms: 12 stundas Apmācību programmai ir jāietver: Strāvas ķēdes shēmas un simboli atbilstoši DIN ISO 1219 Testus ar atbilžu variantiem Katram lietotājam ir jābūt iespējai piesakoties izmantot savu lietotājvārdu un paroli. Katra atsevišķa lietotāja mācību progress ir kontrolējams atsevišķi. Programmā jābūt navigācijas vēsturei, kura ļauj atzīmēt lapas, kuras lietotājs jau ir apmeklējis. Lietotājiem iespējams ievadīt un saglabāt savus komentārus un piezīmes. Mācību programma jāsatur šādi multivides elementi: teksts, attēli, audio un animācijas. Iespējams iekļaut apmācības vadības sistēmā versija SCORM 1.3 |  |
| 35. | Virtuālā mācību programma- Elektropneimatika, 6 licences |  |
|  | Interaktīva un multimediju mācību programma elektropneimatisko sistēmu pamati. Tēmas: Elektropneimatikas priekšrocības un trūkumi Elektropneimatisko sistēmu drošība Elektrotehnikas pamati: DC ķēdes, elektromagnētisms, solenoīda darbības principi, mērīšanas tehnoloģijas Pneimatiskās shēmas: nosaukumi un apzīmējumi, tehniskā informācija Elektriskās shēmas: standartiem atbilstošu elektrisko strāvas ķēžu lasīšana un sastādīšana Pamata loģikas funkcijas: Noliegums, un / vai, sarežģītas operācijas Pamatshēmas: tieša un netieša elektriskā vadība, laika un spiediena atkarīga procesa vadība Vadības sistēmu dokumentācija: funkcionālā diagramma, secību tabula Elektropneimatisko sistēmu apkope un remonts Elektriskās pogas un slēdži Sensori, induktīvie, kapacitatīvie un optiskie sensori Releji un magnētiskie palaidēji, laika releji Spiediena slēdži Mācību apjoms: 12 stundas Apmācību programmai ir jāietver: Strāvas ķēdes shēmas un simboli atbilstoši DIN ISO 1219 Testus ar atbilžu variantiem Katram lietotājam ir jābūt iespējai piesakoties izmantot savu lietotājvārdu un paroli. Katra atsevišķa lietotāja mācību progress ir kontrolējams atsevišķi. Programmā jābūt navigācijas vēsturei, kura ļauj atzīmēt lapas, kuras lietotājs jau ir apmeklējis. Lietotājiem iespējams ievadīt un saglabāt savus komentārus un piezīmes. Mācību programma jāsatur šādi multivides elementi: teksts, attēli, audio un animācijas. Iespējams iekļaut apmācības vadības sistēmā versija SCORM 1.3 |  |
| 36. | CIROS Automation Suite vai analogs programmnodrošinājums |  |
|  | Programmnodrošinājums ietver šādus vai analogus programmatūras produktus: CIROS Robotics CIROS Mechatronics CIROS Advanced Mechatronics CIROS Production CIROS Studio CIROS Robotika jānodrošina virtuālā mācību vide robotu tehnoloģiju ar 3D reālā laika simulāciju apguvi, robotu programmēšanas vidi un modeļu bibliotēku ar iespējami daudziem rūpnieciski pielietotiem vadošo ražotāju robotu modeļiem, vismaz- piecu un sešu-asu robotu rokas, KUKA, ABB, Fanuc, Mitsubishi, SCARA un Dekarta robotu roku virtuālie modeļi. CIROS Mechatronics jānodrošina virtuālā mācību vide mehatronikas apguvei. Jābūt savietojamai ar esošo Festo MPS mācību aprīkojumu. Jānodrošina 3D reālā laika simulācija, MPS mācību darbavietu modeļu bibliotēku ar visām pašreizējām Festo MPS stacijām un integrētu kļūdu simulāciju. Virtuālās stacijas var vadīt no integrētā virtuālā S7 PLC, jābūt savietojamam ar esošo Easy Port saskarni. CIROS Advanced Mechatronics ir jānodrošina virtuālā mācību vide ar 3D reālā laika simulāciju esošajam MPS mācību aprīkojuma komplektam. Jāietver visu MPS staciju virtuālo modeļu bibliotēka ar integrētu kļūdu simulāciju. Jāļauj ērti kombinēt izvēlētās MPS stacijas veidojot modulārās ražošanas sistēmas CIROS Production jāsastāv no integrētiem programmatūras komponentiem: Ražošanas modelēšana Ražošanas uzraudzība Ražošanas datu apstrāde un vadība. Jāļauj izveidot ražošanas līniju 3D virtuālos modeļus lietojot integrēto modeļu bibliotēku. Licencēšana izmantojot USB spraudni. Iespēja tiešsaistē paplašināt licenču skaitu atsevišķiem produktiem: CIROS Robotics CIROS Mechatronics CIROS Advanced Mechatronics CIROS Production CIROS Studio. |  |
| 37. | 5-licences CIROS Advanced Mechatronics, vai analogs programmnodrošinājums |  |
|  | CIROS Advanced Mechatronics jāļauj izvietot atsevišķas MPS stacijas mehatroniskā sistēmā ar dalītu vadības iekārtas arhitektūru, montēt un kontrolēt tās, izmantojot virtuālu SIMATIC S7 PLC. Jānodrošina visaptverošu modeļu bibliotēka ar visām pieejamajām MPS stacijām. Ērti lietojams aprīkojuma izvietojuma redaktors, kas ļauj izveidot, programmēt un vadīt mehatroniskās sistēmas ar sazarotu vadības arhitektūru. Papildus bibliotēka, ļauj veidot ražošanas kompleksus ar MPS stacijām un konveijeriem. Sazarota vadības arhitektūra, kas nodrošina, ka katrai stacijai ir savs virtuālais STEP-7 kontrolieris ar atsevišķu vadības programmu, kas var tikt mainīta vai veidota no jauna jebkurā laikā. Jānodrošina vienkāršu komunikāciju veidošanu starp stacijām: staciju izkārtojuma plānošanas laikā, visi komunikācijas savienojumi tiek izveidoti automātiski. Visas sistēmā savienotās stacijas var darbināt manuālajā režīmā. Jānodrošina vadības programmu atsevišķās stacijās izpildi soli pa solim. Jānodrošina 3D reālā laika simulāciju ar visām CIROS Studio vai analoga programmnodrošinājuma funkcijām. Jābūt integrētam kļūdu simulāciju modulim. Jābūt savietojamam ar esošo Easy Port saskarni |  |
| 38. | 5-licences CIROS Robotics,vai analogs programmnodrošinājums |  |
|  | CIROS Robotics jābūt piemērotam, lai mācītos rūpniecisko robotu sistēmu uzbūvi unprogrammēšanu. Jābūt integrētai mācību programmai robotikas apgūšanai no pamatprincipiem līdz robotu pielietojumam kokapstrādes iekārtās. Jānodrošina 3D reālā laika simulāciju ar visu CIROS Studio funkcionalitāti. Jāietver programmēšanas vidi IRL (Industrial Robot Language), programmēšanas valodas Movemaster Command un Melfa Basic IV priekš Mitsubishi robotiem. Jāietver bibliotēku ar vairāk nekā 20 robotu virtuālajiem modeļiem ar iespēju tos programmēt un veikt 3D simulācijas. |  |
| 39. | 6 licences Mechatronics Assistant Version 2, vai analogs programmnodrošinājums |  |
|  | Multivides mācību līdzeklis automatizācijas tehnoloģiju jomā. Jāietver: Praktisko darbu aprakstus ar risinājumiem Grafikas, fotogrāfijas, animācijas, video un prezentācijas Rokasgrāmatas, esošo MPS staciju ekspluatācijas instrukcijas, datu lapas, strāvas ķēžu shēmas un citus mācību līdzekļus Saturam jābūt atjaunojamam no interneta |  |
| 40. | Darbstacija ar detaļu uzkrājēju un kvalitātes kontroli pielietojot industriālo videokameru |  |
|  | Jāietver: darbagaldu aprīkojuma montāžai, konveijersistēmu MT-AC ar vadības paneli, maiņstrāvas dzinēju konveijersistēmas piedziņai, detaļu uzkrāšanas moduli, videokameras moduli, industriālo attēlu apstrādes programmatūru, frekvences pārveidotāju, detaļu komplektu, visu pilnībā samontētu un pārbaudītu. Analogs: Festo Workstation Separating&Inspection |  |
| 41. | Vadības bloks |  |
|  | Jāietver: EduTrainer Universal A4 vai analogs vadības skapis ar S7-313C-2DP vai analogu kontroleri, barošanas bloku, savienojošie kabeļi (2x I / O, 2x Profibus DP), analogs Festo Control-kit MT-S1 |  |
| 42. | Skārienjūtīgs vadības panelis |  |
|  | Vadības panelis TP177B vai analogs, iemontēts A4 panelī, komplektācijā Profibus DP savienojuma kabelis un WinCC vai analoga programmatūras pakotne. Analogs: Festo HMI-kit MT-H1 |  |
| 43. | Virtuālā mācību programma- Machine Vision, 6 licences | . |
|  | Jānodrošina mācību materiāls, kas izskaidro rūpniecisko attēlu apstrādi, no attēlu uzņemšanas līdz attēla informācijas izvērtēšanai. Attēla iegūšanas un apstrādes elementi, kameras un apgaismojuma sistēmas. Analogs: Festo art. nr. 557691 |  |
| 44. | PLC programmēšanas vide, 12 licences |  |
|  | STEP 7 Trainer vai analoga pakete 12 lietotājiem ar programmēšanas valodām STL, FCH, LDR, kā arī STEP 7 SCL, STEP 7 GRAPH un IMAP. SIMATIC S7-300/-400, SIMATIC C7. Pakete ietver arī S7-PLCSIM simulācijas programmatūru. S7-PLCSIM var izmantot visas no šīm programmēšanas valodām: STL, LDR, FCH, STEP 7 GRAPH, STEP 7 HiGraph, STEP 7 SCL. Analogs: Festo art. nr. 548573 |  |
| 45. | Programmēšanas kabelis |  |
|  | Programmēšanas kabelis SIMATIC S7. Ar USB spraudni Win 2000/XP |  |
| 46. | Papildinošais aprīkojuma komplekts |  |
|  | Jānodrošina esošā elektropneimatikas mācību aprīkojuma komplekta paplašināšanas iespēja līdz līmenim lai to varētu izmantot PLC programmēšanas apguvei. Vismaz šādas komponentes: Induktīvais sensors Kapacitatīvais sensors Magnētiskais sensors ar cilindra stiprinājumu Analogs: Festo art. nr. 167102 |  |
| 47. | Detaļu satveršanas un pārvietošanas darbstacija |  |
|  | Darbstacija, pneimatiski vadāma, jābūt aprīkotai ar divu asu detaļu satveršanas pārvietošanas mezglu. Detaļu satvērējs ar optisko sensoru kas nosaka sagataves krāsu. Iespējams šķirot sagataves uz diviem uzkrājējiem. Darbstacijai jābūt savietojamai ar esošo Festo MPS darbstaciju sistēmu. Stacijai jābūt vadāmai izmantojot esošo simulāciju programmnodrošinājumu FluidSIM 3.6, kopā ar EasyPort. Darbstacija montēta uz viengabala alumīnija profilplāksnes (350 x 700 mm) ar 50 mm rievojumu. Analogs: Festo art. nr. 195783 |  |
| 48. | Šķirošanas darbstacija |  |
|  | Darbstacija ietver: konveijera moduli ar 350 mm garumu un ar 40 mm platumu, trīs detaļu uzkrājējus, optisko sensoru un atstarotāju, līdzstrāvas motoru, kā konveijera palaišanas strāvas ierobežotāju, induktīvos un optiskos sensorus krāsu un materiāla kontrolei, optiskos difūzijas sensorus ar optiskās šķiedras kabeli, 2x šķirošanas vārtus, pneimatiski darbināmus, kas uzstādīti uz konveijera. Darbstacija montēta uz viengabala alumīnija profilu plāksnes (350 x 700 mm) ar 50 mm rievojumu abās pusēs. integrētu imitētu PLC un kļūdu simulācijas ir pieejama stacija. Stacijas var apstrādāt sagataves ar diametru 40 mm. Darbstacijai jābūt savietojamai ar esošo Festo MPS darbstaciju sistēmu. |  |
| 49. | Laboratorijas aprīkojuma mobilā platforma |  |
|  | Laboratorijas aprīkojuma mobilā platforma ar riteņiem, kas padara laboratorijas aprīkojumu ērti lietojamu un mobilu. Paredzēti kabeļu kanāli un montāžas vieta vadības pultij, kā arī PLC panelim. augstums 750 mm platums 350 mm dziļums 700 mm Analogs: Festo art. nr. 120856 |  |
| 50. | Vadības panelis |  |
|  | Vadības panelis montējams uz laboratorijas aprīkojuma mobilās platformas. Vadības panelis ar SysLink saskarni, var pievienot līdz 8 ieejām un 8 izejām. Vadības taustiņi un LED indikatori, kā arī 4 brīvi izmantojamas ieejas un 4 brīvi izmantojamas izejas savienoti ar SysLink un 37-pin Sub-D ligzdas saskarni caur skrūvju terminālu. Membrāntaustiņi ar LED indikāciju: Start NO Stop NC Atcelt NO Indikatori: Start LED Atcelt LED Indikators Q1 Indikators Q2 4 brīvi izmantojamas ieejas un 4 brīvi izmantojamas izejas izvadītas uz 4mm elektrodroša savienojuma ligzdām paneļa priekšpusē. |  |
| 51. | PLC vadības bloks |  |
|  | Nodrošina vismaz: STEP 7 programmēšanas vide, ir pieejamas valodas: STL, LDR, FCH, STEP 7 SCL, STEP 7 GRAPH, STEP 7 HiGraph. CPU ar integrētu I / O: CPU 313C vai analogs: 32 KB RAM programmu un datu atmiņa Saskarnes: MPI I / O: 24 ieejas (24 V DC), 16 izejas (24 V DC, 400 mA), 4 analogās ieejas, 11 bit, 20 ms (± 10 V, 0 - 10 V, ± 20 mA, 0 / 4 - 20 mA), 1 Pt100 ievadi, 2 analogās izejas (± 10 V, 0 - 10 V, ± 20 mA, 0 / 4 - 20 mA) PLC vadības bloku var savienot ar esošajām MPS darbstacijām izmantojot IEEE 488/24-pin saderīgu spraudni izmantojot EasyPort jābūt savietojamam ar esošo programmnodrošinājumu FluidSIM 3.6. |  |
| 52. | Papildus prasības: |  |
| 52.1. | Papildus prasības: aprīkojuma komplekta: hidraulikas un elektrohidraulikas pamatu apgūšanas komponentēm: |  |
|  | Komponentēm jābūt aprīkotām ar pašnoslēdzošiem savienojumiem, kas izvietoti ērti pieejamā vietā komponentes virspusē. Komponentēm jābūt apgādātām ar stiprinājumiem, kas ļauj tās bez papildus instrumentiem, brīvi izvēlētā pozīcijā nostiprināt uz alumīnija profīlplātnes ar 50mm rievojumu. Visām komponentēm jābūt atbilstošām industriālajiem standartiem un kvalitātei. Komponentēm jābūt ievietotām uzglabāšanas paliktņos, kuros skaidri apzīmēta katras komponentes pozīcija. Komplektācijā jāiekļauj: 5 gab. mācību grāmatas, drukātā formātā, latviešu valodā ar apjomu vismaz 280 lpp, kurā izskaidroti hidraulikas teorētiskie pamati, doti aprēķinu un hidraulisko shēmu piemēri, aprakstīta visu komplektā ietilpstošo komponenšu darbība, doti laboratorijas darbu uzdevumi un darba drošības noteikumi veicot šos laboratorijas darbus. Laboratorijas darbu uzdevumu hidrauliskajām shēmām jābūt pievienotām elektroniskā formātā un saderīgām ar programmnodrošinājumu FluidSIM Hydraulic 4. |  |
| 52.2. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 52.3. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 52.4. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 52.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma

un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/59/ERAF

21.daļa: Mehatronikas aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aprīkojuma komplekts hidraulikas pamatu apgūšanai, katrs komplekts ietver sekojošas komponentes: | 3 kompl. |  |  |
| 1.1 | Manometrs ar glicerīna pildījumu: | 3 gab. | x | x |
| 1.2. | Plūsmas kontroles vārsts regulējams: | 1 gab. | x | x |
| 1.3. | Vienvirziena plūsmas regulēšanas vārsts | 1 gab. | x | x |
| 1.4. | Noslēgšanas vārsts | 1 gab. | x | x |
| 1.5. | Pretvārsts 0.1 MPa | 1 gab. | x | x |
| 1.6. | Sadalītājs | 7 gab. | x | x |
| 1.7. | Pārspiediena vārsts / Spiedienvadāms vārsts | 1 gab. | x | x |
| 1.8. | Pārspiediena vārsts ar pilotvadību | 1 gab. | x | x |
| 1.9. | 3-kanālu spiediena redukcijas vārsts | 1 gab. | x | x |
| 1.10. | 2-kanālu plūsmas regulēšanas vārsts | 1 gab. | x | x |
| 1.11. | Hidrauliski vadāms vienvirziena vārsts | 1 gab. | x | x |
| 1.12. | Divpusējās darbības cilindrs | 1 gab. | x | x |
| 1.14. | Hidrauliskais motors | 1 gab. | x | x |
| 1.15. | Diafragmu akumulators ar vadības bloku | 1 gab. | x | x |
| 1.16. | Atsvars | 1 gab. | x | x |
| 1.17. | 4/2-funkcijas rokas vadības vārsts ar sviru | 1 gab. | x | x |
| 1.18. | 4/3-funkcijas rokas vadības vārsts ar recirkulāciju vidus pozīcijā | 1 gab. | x | x |
| 1.19. | Pretvārsts 0.5 MPa | 1 gab. | x | x |
| 2. | Aprīkojuma komplekti elektrohidraulikas pamatu apgūšanai, katrs komplekts ietver sekojošas komponentes: | 3 kompl. |  |  |
| 2.1. | Sadalītājs | 1 gab. | x | x |
| 2.2. | Pārspiediena vārsts / Spiedienvadāms vārsts | 1 gab. | x | x |
| 2.3. | Releju bloks | 2 gab. | x | x |
| 2.4. | Slēdžu bloks | 1 gab. | x | x |
| 2.5. | Indikācijas un komutācijas bloks | 1 gab. | x | x |
| 2.6. | 4/2-funkcijas solenoīda vārsts | 1 gab. | x | x |
| 2.7. | 4/3- funkcijas solenoīda vārsts ar slēgtu vidus stāvoklī | 1 gab. | x | x |
| 2.8. | Galaslēdzis, elektrisks, ieslēdzams no kreisās puses | 2 gab. | x | x |
| 2.9. | Galaslēdzis, elektrisks, ieslēdzams no labās puses | 2 gab. | x | x |
| 3. | Spiedienslēdzis |  |  |  |
| 4. | Atvilkņu bloks ar 3 atvilktnēm | 4 gab. |  |  |
| 5. | Atvilkņu bloks ar 4 atvilktnēm | 4 gab. |  |  |
| 6. | Hidrostacija 1 sūknis | 1 gab. |  |  |
| 7. | Hidrostacija, 2 sūkņi | 1 gab. |  |  |
| 8. | Hidraulikas eļļa 20L | 2 gab. |  |  |
| 9. | Hidrocauruļu komplekts 8x600mm | 3 gab. |  |  |
| 10. | Hidrocauruļu komplekts 8x1000mm | 3 gab. |  |  |
| 11. | Hidrocauruļu komplekts 2x1500mm | 3 gab. |  |  |
| 12. | Spiediena noņemšanas atslēga | 1 gab. |  |  |
| 13. | Mācību grāmata- Hidraulika | 1 gab |  |  |
| 14. | Mācību grāmata- Elektrohidraulika | 1 gab. |  |  |
| 15. | DVD Elektropneimatika /Elektrohidraulika | 1 gab. |  |  |
| 16. | Praktisko darbu grāmata, Hidraulika EN | 1 gab. |  |  |
| 17. | Praktisko darbu grāmata, Elektrohidraulika NE | 1 gab. |  |  |
| 18. | Hidraulikas mācību grāmata LV | 1gab. |  |  |
| 19. | Mērīšanas komplekts hidraulika | 1 gab. |  |  |
| 20. | Mobilā galda pamatne | 4 gab. |  |  |
| 21. | Darba virsmas stiprinājums | 4 gab. |  |  |
| 22. | Darba virsmas montāžas piederumi | 4 gab. |  |  |
| 23. | ER formāta elektrobloku turētājs | 8 gab. |  |  |
| 24. | Universālais turētājs | 3 gab. |  |  |
| 25. | Cauruļu turētājs | 4 gab. |  |  |
| 26. | Aizsarg pārvalks galda virsmai | 3 gab. |  |  |
| 27. | Vadu komplekts | 2 kompl. |  |  |
| 28. | Barošanas bloks | 8 gab. |  |  |
| 29. | Vadu turētājs | 2 gab. |  |  |
| 30. | Hidraulikas shēmu projektēšanas un simulāciju datorprogramma, 6 licences | 1 gab. |  |  |
| 31. | Pneimatikas shēmu projektēšanas un simulāciju datorprogramma, 6 licences | 1 gab. |  |  |
| 32. | Virtuālā mācību programma- Hidraulika, 6 licences | 1 gab. |  |  |
| 33. | Virtuālā mācību programma- Elektrohidraulika, 6 licences | 1 gab. |  |  |
| 34. | Virtuālā mācību programma- Pneimatika, 6 licences | 1 gab. |  |  |
| 35. | Virtuālā mācību programma- Elektropneimatika, 6 licences | 1 gab. |  |  |
| 36. | CIROS Automation Suite vai analogs programmnodrošinājums | 1 gab. |  |  |
| 37. | 5-licences CIROS Advanced Mechatronics, vai analogs programmnodrošinājums | 1 gab. |  |  |
| 38. | 5-licences CIROS Robotics,vai analogs programmnodrošinājums | 1 gab. |  |  |
| 39. | 6 licences Mechatronics Assistant Version 2, vai analogs programmnodrošinājums | 1 gab. |  |  |
| 40. | Darbstacija ar detaļu uzkrājēju un kvalitātes kontroli pielietojot industriālo videokameru | 1 gab. |  |  |
| 41. | Vadības bloks | 1 gab. |  |  |
| 42. | Skārienjūtīgs vadības panelis | 1 gab. |  |  |
| 43. | Virtuālā mācību programma- Machine Vision, 6 licences | 1 gab. |  |  |
| 44. | PLC programmēšanas vide, 12 licences | 1 gab. |  |  |
| 45. | Programmēšanas kabelis | 3 gab. |  |  |
| 46. | Papildinošais aprīkojuma komplekts | 3 gab. |  |  |
| 47. | Detaļu satveršanas un pārvietošanas darbstacija | 1 gab. |  |  |
| 48. | Šķirošanas darbstacija | 1 gab. |  |  |
| 49. | Laboratorijas aprīkojuma mobilā platforma | 2 gab. |  |  |
| 50. | Vadības panelis | 2 gab. |  |  |
| 51. | PLC vadības bloks | 5 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/59/ERAF

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta rekvizīti Kontaktpersona Tālrunis Fakss

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana” (id.Nr. LLU 2011/59/ERAF)  sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinam, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam [dienu skaits] kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgās vispārīgās vienošanās noslēgšanai.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/59/ERAF

Nolikumam

Iepirkuma līguma projekts

Līgums Nr. _________________

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

__.daļa: _____________________

20__.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.01.1-26/__ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________-, <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā <konkursa nosaukums> Id.Nr. ____________ __.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem _______________________, turpmāk tekstā – Preces), kuru nosaukumi un cenas ir norādītas Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). PVN __% <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ).

2.2. Līguma summas neizpildes gadījumā vai pamatojoties uz 2.8.punktu, Piegādātājs pretenzijas neceļ.

2.3. Samaksu par katru piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Līgumā.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

2.7. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par  10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 25% apmērā no pasūtījuma summas.

2.8. Ja Latvijas Lauksaimniecības universitātei netiks piešķirts finansējums 2.12.punktā minētā projekta īstenošanai, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomus vai pārtraukt Līgumu bez soda sankcijām.

2.9. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.10. Avansa maksājuma nodrošinājums: Ja Piegādātājs vēlas saņemt avansa maksājumu, tad tam saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir jāiesniedz avansa maksājuma nodrošinājums saskaņā ar Pielikumu Nr.___. Ja Piegādātājs ir saņēmis avansu, bet nav veicis piegādi līgumā paredzētā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izmantot Piegādātāja iesniegto avansa maksājuma nodrošinājumu. (tiem, kas vēlas saņemt avansa maksājumu)

2.11. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

2.12. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci ________ laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas.

  - 3.2. Pasūtījumu veic Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nosūtot Piegādātāja pilnvarotajam pārstāvim pieprasījumu pa faksu ___________ vai e-pastu _____________________________.

  - 3.3.Piegādātājs nodrošina Preces piegādi ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ____________________________________________.

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

  - 3.5. Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces bojājuma gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Līgumā un Konkursa nolikumā minētajā kārtībā.

  - 3.6. Piegādātājs pievieno Precei tehnisko dokumentāciju.

4.Līguma darbības laiks un vieta

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 31.12.2014.

4.2. Ja 2.1.punktā minētā Līguma summa tiek izlietota pirms Līguma termiņa beigām, Līgums tiek uzskatīts par izpildītu un izbeigta šī Līguma darbība.

4.3. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Līguma darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši protokolu par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Piegādātājs Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktā  norāda Preces nosaukumu, daudzumu, piegādes datumu, cenu un projekta vienošanās numuru.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

5.4. Piegādātājam Preču piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.5.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Preces piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.3. Ja Līgums tiek lauzts Piegādātāja vainas dēļ, vai saskaņā ar 5.2.punktu Piegādātājs maksā līgumsodu 30% apmērā no neizpildītās Līguma summas.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Citi noteikumi

9.1. Šis Līgums kopā ar tās pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām, un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

9.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līguma vai tā pielikumos.

9.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt Līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, Līgumā minēto termiņu ievērošanu.

9.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

9.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

9.8. Šis Līgums ir saistoša Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

9.10 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

9.11. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __(______) lapām ar __ (_______) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |

Avansa maksājuma nodrošinājuma ieteicamā forma

Saskaņā ar līguma (līguma nosaukums un numurs), starp (Pasūtītāja nosaukums) (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) un (Piegādātāja nosaukums) (turpmāk tekstā - Piegādātājs), nosacījumiem, Piegādātājs nodrošinās Pasūtītāju ar Bankas/apdrošināšanas sabiedrības galvojumu par saņemtā avansa atmaksāšanu ___________________________________ latu (Ls_________) apmērā.

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Pasūtītājam ir tiesības prasīt avansa maksājuma atgriešanu, ja Piegādātājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ir iestājies pienākums atmaksāt avansu, ir jānodrošina ar bankas avansa maksājuma garantiju,

mēs, ________, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese - Latvijas Republika, LV-____, Rīga, _______ (te un turpmāk saukta Banka/apdrošināšanas sabiedrība), atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, apņemamies atmaksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu __________ (______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Piegādātājs nav izpildījis saistības saskaņā ar Līgumu.

Bankai/apdrošināšanas sabiedrībai rodas saistības tikai tajā gadījumā, ja Piegādātājs ir saņēmis avansa maksājumu no Pasūtītāja saskaņā ar iepriekš teikto.

Šī garantija ir spēkā līdz _________(ieskaitot), neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai/ apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka anulēs galvojumu pirms noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka/ apdrošināšanas sabiedrība saņem pa vienam.

Datums, vieta:

Bankas/apdrošināšanas sabiedrības vārdā:

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

z.v.

Īstenotā projekta līguma numurs: „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”

Īstenotā projekta nosaukums: 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

Vieta, datums:

pieņemšanas – nodošanas akts

Saskaņā ar / datums / Līgumu /numurs/ (turpmāk –līgums), piedaloties: pasūtītāja pārstāvis /vārds uzvārds/ (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”),

un piegādātāja pārstāvis /piegādātāja dati / (turpmāk tekstā – „Piegādātājs”).

Akts sastādīts par to, ka Piegādātājs saskaņā ar līgumu piegādājis pēc adreses (norādīt piegādes adresi):

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Līgumā paredzētais izpildīts nolīgtajā apjomā, labā kvalitātē.

Samaksa par paveikto ir 000.00 Ls ar PVN (atšifrējums vārdiem).

Šis akts sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.

| Pieņēma: | Nodeva: |
| --- | --- |
| Pasūtītājs: Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ________________________ Pasūtītāja pārstāvis _______________________________ | Piegādātājs: Piegādātāja pārstāvis _______________________________ |