7.pielikums

„WC remonts un bēniņu siltināšana LLU 7. dienesta viesnīcā”

Darbu apjomi

| N.p.k. | Darba un materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāža |  |  |
|  | Demontēt durvju vērtnes un durvju kārbas ar durvju apmalēm | gb | 1 |
|  | Demontēt tualetes starpsienas | m2 | 10,66 |
|  | Demontēt starpsienu | m2 | 9,84 |
|  | Nokalt sienas flīzes | m2 | 3,8 |
|  | Nokalt grīdas flīzes | m2 | 17,9 |
|  | Demontēt tualetes podus, izlietnes | gb | 4 |
|  | Grīda |  |  |
|  | Izlīdzināt grīdu ar cementa javu | m2 | 18,2 |
|  | Flīzēt grīdu ar keramikas flīzēm, ieklājot hidroizolāciju, šuves aizpildīt ar baseiniem paredzēto materiālu | m2 | 18,2 |
|  | Sienas |  |  |
|  | Mūrēt keramzītbetona starpsienas 100mm h=2,5m | m2 | 13 |
|  | Apmest mūrētās sienas | m2 | 26 |
|  | Līdzināt ar apmetumu sienas | m2 | 36 |
|  | Apšūt sienu ar mitrumizturīgu reģipsi | m2 | 16,7 |
|  | Flīzēt sienas un starpsienas, šuves aizpildīt ar baseiniem paredzēto materiālu | m2 | 61,3 |
|  | Špaktelēt, gruntēt, krāsot sienas virs flīzēm | m2 | 17,7 |
|  | Tīrīt, krāsot radiatoru un apkures caurules | gb | 1 |
|  | Montēt koka durvis ar apmalēm ( lakotas), aprīkotas ar slēdzenei un atslēgas cilindru | gb | 5 |
|  | Aplīmēt ar tapetēm, kanalizācijas cauruļvadu nosedzošu kasti | m2 | 5,5 |
|  | Montēt spoguli 80x60 cm ( virs izlietnēm) | gb | 1 |
|  | Santehnika |  |  |
|  | Nomainīt kanalizācijas guļvadu un stāvvadu, diametrs 100 mm ,plastmasas cauruļvadus ar fasonelementiem. | m | 10 |
|  | Nomainīt ūdensvada caurules montējot virs sienas | m | 20 |
|  | Montēt tualetes podus, pievienojot tos kanalizācijas guļvadam un ūdenim | kpl | 3 |
|  | Montēt pisuāru, pievienojot to kanalizācijai un ūdensvadam | kpl | 1 |
|  | Montēt tērauda izlietnes, ar aukstā ūdens krānu, pievienojot to kanalizācijai un ūdensvadam | kpl | 2 |
|  | Montēt galda virsmu 1=1,5m ar 2 metāla kājām ( izlietņu stiprināšanai) | gb | 1 |
|  | Montēt grīdas trapu, izbūvējot kanalizācijas vadus zem grīdas pievienojot stāvvadam diametrs 100 mm. | gb | 2 |
|  | 8. Montēt ūdens ņemšanas krānu zem izlietnes | gb | 1 |
|  | Elektrība |  |  |
|  | 1. Montēt jaunu elektroinstalāciju telpā | m2 | 18,2 |
|  | 2. Montēt dienas gaismas armatūras- iebūvētas griestos4x18w | gb | 2 |
|  | 3. Montēt elektrisko roku žāvētāju | gb | 1 |
|  | Ventilācija |  |  |
|  | 1. Montēt griestos iebūvētus difuzorus | gb | 3 |
|  | 2. Montēt ventilācijas gaisa vadus, pievienojot difuzorus t | sis | 1 |
|  | 3. Montēt el. Kanāla Ventilātoru(ražība 300-400 m3/st) ar kustības sensoru | gb | 1 |
|  | Griesti |  |  |
|  | 1. Montēt Armstrong tipa iekārtos griestus ( mitrumizturīgus) | m2 | 21,20 |
|  | Būvgružu izvākšana no telpām, konteinera noma kont. | gb | 2 |
|  | Bēniņu siltināšana |  |  |
|  | Platība - 510 m2, tilpums . Siltināt ar beramo EKO vati 20 cm biezā slānī. | m2 | 510 |
|  | Iestrādāt esošo vati bēniņu grīdā bez gaisa spraugām un ap ventilācijas cauruļvadiem . | m2 | 510 |
|  | Horizontāli – 30m2 siltināt bēniņu grīdu ar beramo EKO vati 20 cm biezā slānī. | m2 | 30 |
|  | Nosegt un nostiprināt ar osb materiālu s=16 mm caurumus bēniņu grīdā pirms vates iestrādes. | m2 | 8 |
|  | Vertikāli – 10 m2 siltināt ar presēto akmens vati 20 cm biezā slānī to nostiprinot. | m2 | 10 |