Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2018/161/AK

Nolikumam

Tehniskā specifikācija – Tehniskā

piedāvājuma forma

ATKLĀTA KONKURSA

Mēriekārtu komplekta robotu manipulatoram iegāde LLU TF vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

id.Nr. LLU 2018/161/AK

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Informācija pretendentiem:

- Pretendents kolonā “Pretendenta piedāvājums” norāda piedāvātās preces ražotāju, modeli un sniedz precīzu piedāvātās preces tehnisko aprakstu, atbilstoši izvirzītajām minimālajām tehniskajām prasībām.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību.

- Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci, tās aprīkojumu un tās tehniskajiem parametriem. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti.

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets un pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un precīzs tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stenda digitālais multimetrs – 1 gab. (turpmāk tekstā – ierīce) | Ražotājs: _______, Modelis: _________, Hipersaite uz ierīces ražotāja modeli____________. |
| 1.1. | Uz ekrāna atspoguļojamā mērījuma vērtība: “0000000” līdz “1999999” vai plašāka | /jānorāda precīzs tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Mērījumu ātrums (nosūtot uz datoru): vismaz 1000 mērījumi/s ar vismaz 6 pilnu ciparu izšķirtspēju; vismaz 10 000 mērījumi/s ar vismaz 5 pilnu ciparu izšķirtspēju. |  |
| 1.3. | Ierīcei jānodrošina, ka tiks uzkrāti dati par vismaz 10 000 mērījumiem. |  |
| 1.4. | Ierīcei jānodrošina: Īsslēguma testa funkcija; Diodes testa funkcija. |  |
| 1.5. | Ierīces līdzsprieguma mērījuma laika driftam jābūt ne vairāk kā 30 ppm gadā. |  |
| 1.6. | Ierīces minimālais līdzsprieguma mērdiapazons: ne vairāk kā 0...100 mV. |  |
| 1.7. | Ierīces maksimālais līdzsprieguma mērdiapazons: 0...1000 V vai lielāks. |  |
| 1.8. | Ierīces minimālais RMS maiņsprieguma mērdiapazons: ne vairāk kā 0…100 mV. |  |
| 1.9. | Ierīces maksimālais RMS maiņsprieguma mērdiapazons: 0…750 V vai lielāks. |  |
| 1.10. | Ierīces pretestības mērdiapazons: 100 omi līdz 1 gigaoms. |  |
| 1.11. | Ierīces minimālais līdzstrāvas mērdiapazons: ne vairāk kā 0...100 uA. |  |
| 1.12. | Ierīces maksimālais līdzstrāvas mērdiapazons: 0...3 A vai lielāks. |  |
| 1.13. | Ierīces minimālais maiņstrāvas mērdiapazons: ne vairāk kā 0...100 uA. |  |
| 1.14. | Ierīces maksimālais RMS maiņstrāvas mērdiapazons: 0...3 A vai lielāks. |  |
| 1.15 | Ierīces līdzsprieguma mērījuma precizitāte 10 V diapazonā: 0.0015 % vai mazāk no mērījuma + 0.0005 % vai mazāk no diapazona. |  |
| 1.16 | Ierīces RMS maiņsprieguma mērījuma precizitāte pie 50 Hz signāla: 0.02 % vai mazāk no mērījuma + 0.02 % vai mazāk no diapazona. |  |
| 1.17 | Ierīces līdzstrāvas mērījuma precizitāte 1 mA diapazonā: 0.008 % vai mazāk no mērījuma + 0.008 % vai mazāk no diapazona. |  |
| 1.18 | Ierīces maiņstrāvas RMS mērījuma precizitāte 3 A diapazonā: 0.2 % vai mazāk no mērījuma + 0.05 % vai mazāk no diapazona. |  |
| 1.19. | Ierīces frekvenču mērdiapazons: 3 Hz līdz 300 kHz vai plašāks. |  |
| 1.20. | Ierīces kapacitāšu mērdiapazoni:1 nF līdz 10 uF vai plašāks. |  |
| 1.21. | Ierīces RTD termistoramērdiapazoni:-200ºC līdz +600 ºC vai plašāks. |  |
| 1.22. | Pretestības mērīšana tiek nodrošināta ar 2 un 4 vadu principu. |  |
| 1.23. | Ārējie interfeisi attālinātai vadībai: vismaz LAN, USB. |  |
| 1.24. | Jābūt pieejamiem LabView draiveriem. |  |
| 2. | Pārnēsājams rokas multimetrs – 1 gab. (turpmāk tekstā – ierīce). | Ražotājs: _______, Modelis: _________, Hipersaite uz ierīces ražotāja modeli____________. |
| 2.1. | Ierīces minimālajam strāvas mērdiapazonam jābūt ne vairāk kā 500 uA. |  |
| 2.2. | Ierīces maksimālajam strāvas mērdiapazonam jābūt ne mazāk kā 10 A. |  |
| 2.3. | Ierīces minimālajam spriegumam mērdiapazonā jābūt ne vairāk kā 50 mV. |  |
| 2.4. | Ierīces maksimālajam sprieguma mērdiapazonam jābūt ne mazāk kā 1000 V. |  |
| 2.5. | Ierīces pretestības mērdiapazonam jābūt vismaz no 50 omiem līdz 0.5 gigaomiem. |  |
| 5.6. | Ierīces kapacitāšu mērdiapazonam jābūt vismaz no 1 nF līdz 100 mF. |  |
| 2.7. | Ierīces frekvenču mērīšanas mērdiapazonam jābūt vismaz no 100 Hz līdz 900 kHz. |  |
| 2.8. | Ierīces līdzsprieguma precizitātei jābūt 0.025 % vai mazāk no mērījuma. |  |
| 2.9. | Ierīces maiņsprieguma precizitātei jābūt 0.5 % vai mazāk no mērījuma (RMS mērīšanas princips). |  |
| 2.10. | Ierīces līdzstrāvas precizitātei jābūt 0.2 % vai mazāk no mērījuma. |  |
| 2.11. | Ierīces līdzstrāvas precizitātei jābūt 0.8 % vai mazāk no mērījuma (RMS mērīšanas princips). |  |
| 2.12. | Ierīces pretestības precizitātei jābūt 0.05 % vai mazāk. |  |
| 2.13. | Ierīces kapacitātes precizitātei jābūt 1 % vai mazāk. |  |
| 2.14. | Ierīces frekvences precizitātei jābūt 0.05 % vai mazāk. |  |
| 2.15. | Temperatūras diapazons mērīšanai ar termopāri jābūt vismaz no ˗200ºC līdz +1250ºC. |  |
| 2.16. | Ierīcei jānodrošina datu uzkrāšana vismaz 10 000 mērījumiem ar grafiskas attēlošanas iespēju uz instrumenta ekrāna un ar iespēju saglabāt mērījumus uz datora. |  |
| 2.17. | Piedāvājumā jāiekļauj: mērīšanas vadi, pārnēsāšanas soma, aprīkojums un programmatūra pieslēgumam datoram, termopāra k-tipa temperatūras sensors. |  |
| 3. | Elektrisko lielumu kalibrators – 1 gab. (turpmāk tekstā – iekārta) | Ražotājs: _______, Modelis: _________, Hipersaite uz ierīces ražotāja modeli____________. |
| 3.1. | Iekārtai jānodrošina precīza līdzsprieguma, līdzstrāvas un aktīvās pretestības lielumu uzstādīšana. |  |
| 3.2. | Iekārtai jābūt izmantojamai gan laboratorijā uz galda, gan ar iespēju pārnēsāt. |  |
| 3.3. | Iestatāmais izejas spriegums: 0 līdz 100 V vai plašāks. |  |
| 3.4. | Iestatāmā izejas sprieguma izšķirtspēja: ne lielāka kā 10 nV (10 mV diapazonā), ne lielāka kā 100 nV (100 mV diapazonā), ne lielāka kā 1 uV (1 V diapazonā), ne lielāka kā 10 uV (10 V diapazonā), ne lielāka kā 100 uV (100 V diapazonā). |  |
| 3.5. | Sprieguma izejas pretestība: pie 100 mV ne vairāk kā 10 omi, pie 10 V ne vairāk kā 0.2 omi, pie 100 V ne vairāk kā 1 oms. |  |
| 3.6. | Sprieguma izejas strāva: vismaz 150 mA pie 10 V, vismaz 10 mA pie 100 V. |  |
| 3.7. | Iestatāmā izejas strāva: 0 līdz 100 mA vai plašākā diapazonā. |  |
| 3.8. | Iestatāmās izejas strāvas izšķirtspēja: ne lielāka par 0.1 uA. |  |
| 3.9. | Strāvas izejas maksimālais spriegums: vismaz 10 V. |  |
| 3.10. | Iestatāmā izejas pretestība: 0 līdz 10 kiloomi vai plašākā diapazonā. |  |
| 3.11. | Iestatāmās izejas pretestības izšķirtspēja: ne lielāka par 0.01 omi. |  |
| 3.12. | Pretestības izejas jaudai jābūt vismaz 0.25 W. |  |
| 3.13. | Iekārtas izmēriem jābūt ne lielāki kā (WxDxH) 300x300x150 mm. |  |
| 4. | Stenda LCR metrs – 1 gab. (turpmāk tekstā – ierīce). | Ražotājs: _______, Modelis: _________, Hipersaite uz ierīces ražotāja modeli____________. |
| 4.1. | Ierīces mērījumu frekvence: līdzspriegumam un maiņspriegumam jābūt vismaz diapazonā no 20 Hz līdz 250 kHz ar iespēju iestatīt. |  |
| 4.2. | Automātiska frekvences diapazona maiņas funkcionalitāte - vismaz 200 iestatāmās frekvenču vērtības. |  |
| 4.3. | Ierīces mērījumu spriegumam jābūt vismaz 0.5 V (RMS mērīšanas princips). |  |
| 4.4. | Mērāmie parametri: C/L/R/G/B/Y/D/Q/θ/DCR. |  |
| 4.5. | Maksimālā mērījumu precizitāte: 0.05 % vai mazāk. |  |
| 4.6. | Mērījuma displejs: vismaz 9 pilni cipari. |  |
| 4.7. | Mērījuma ātrums: ne vairāk kā 800 ms. |  |
| 4.8. | Mērījuma ātruma iestatīšanas iespēja. |  |
| 4.9. | Iespēja saglabāt vismaz 50 mērīšanas iestatījumus. |  |
| 4.10. | Ārējie interfeisi attālinātai vadībai: vismaz LAN, USB, GPIB. |  |
| 4.11. | Jābūt pieejamiem LabView draiveriem. |  |
| 4.12. | Korpuss: 2U puse-platuma (half-rack) vai ekvivalents izmērs. |  |
| 4.13. | Piedāvājumā jāiekļauj aprīkojums impedances mērīšanai ar 4 vadu principu. |  |
| 5. | Funkciju ģenerators – 1 gab. (turpmāk tekstā – ierīce). | Ražotājs: _______, Modelis: _________, Hipersaite uz ierīces ražotāja modeli____________. |
| 5.1. | Ierīces signālu tipi: sinuss; taisnstūris; impulss; rampa; trijstūris; troksnis; līdzstrāva; lietotāja uzdotās. |  |
| 5.2. | Sinusa un taisnstūra signāla frekvence: vismaz no 1 mHz līdz 10 MHz. |  |
| 5.3. | Rampas un trijstūra signāla frekvence: vismaz no 1 mHz līdz 100 kHz. |  |
| 5.4. | Impulsa signāla frekvence: vismaz no 1 mHz līdz 4 MHz. |  |
| 5.5. | Trokšņa signāla frekvenču josla: vismaz 5 MHz. |  |
| 5.6. | Lietotāja uzdotā signāla izšķirtspēja: vismaz 14 biti. |  |
| 5.7. | Lietotāja uzdotā signāla garums: vismaz 8000 punkti. |  |
| 5.8. | Lietotāja uzdotā signāla ģenerēšanas ātrums: vismaz 40 milj. punkti sekundē. |  |
| 5.9. | Ierīces minimālā sprieguma amplitūda: ne vairāk kā 10 mVpp. |  |
| 5.10. | Ierīces maksimālā sprieguma amplitūda: vismaz 10 Vpp. |  |
| 5.11. | Ierīces izejas impedance: 50 omi. |  |
| 5.12. | Signālu modulācijas tipi: AM, FM un PWM. |  |
| 5.13. | Iestatītā signāla grafiskā attēlošana uz ekrāna. |  |
| 5.14. | Ārējie interfeisi attālinātai vadībai: LAN, USB, GPIB. |  |
| 5.15. | Jābūt pieejamiem LabView draiveriem. |  |
| 6. | Inspicēšanas kamera (endoskops) – 1 gab. (turpmāk tekstā – ierīce). | Ražotājs: _______, Modelis: _________, Hipersaite uz ierīces ražotāja modeli____________. |
| 6.1. | Grūti pieejamo vietu vizuālai apskatei - ierīce darba laikā turama rokā. |  |
| 6.2. | Ierīces displejs: LCD, vismaz 2.5 collas diagonāle. |  |
| 6.3. | Attēla rotācijas iespēja uz displeja par 180º. |  |
| 6.4. | Digitālā palielinājuma iespēja vismaz 2x. |  |
| 6.5. | Ierīces kameras sensora vada diametrs: ne vairāk kā 10 mm. |  |
| 6.6. | Ierīces kameras sensora vada garums: vismaz 1000 mm. |  |
| 6.7. | Ierīces kameras sensora apgaismojums: LED. |  |
| 6.8. | Aizsardzības klase: IP67 vai augstāka. |  |
| 6.9. | Barošana: autonoma, baterijas vai akumulators. |  |
| 6.10. | Masa: ne vairāk kā 550 g. |  |
| 7. | Pārnēsājams rokas osciloskops – 1 gab. (turpmāk tekstā – ierīce). | Ražotājs: _______, Modelis: _________, Hipersaite uz ierīces ražotāja modeli____________. |
| 7.1. | Ierīces kanālu skaits: vismaz 4. |  |
| 7.2. | Kanāliem jābūt savstarpēji elektriski izolētiem, kā arī izolētiem no masas. |  |
| 7.3. | Pieļaujamais ieejas spriegums: vismaz 900 V. |  |
| 7.4. | Frekvenču josla: vismaz 200 MHz. |  |
| 7.5. | Vertikālā izšķirtspēja vismaz 8 bit. |  |
| 7.6. | Sprieguma precizitāte: 2.5 % vai mazāk no mērījuma. |  |
| 7.7. | Laika precizitāte: 0.01 % vai mazāk. |  |
| 7.8. | Ieejas impedance: vismaz 1 megaoms. |  |
| 7.9. | Mērījumu frekvence: vismaz 1.2·109 mērījumi sekundē katram kanālam. |  |
| 7.10. | Mērījumu atmiņa: vismaz 8000 mērījumi katram kanālam. |  |
| 7.11. | Spektra analīzes (FFT) funkcija. |  |
| 7.12. | Ierīci iespējams izmantot arī multimetru sprieguma (vismaz 900 V), pretestības (vismaz diapazonā no 500 omi līdz 20 megaomi) mērīšanai. |  |
| 7.13. | Ar ierīci iespējams testēt īsslēgumu un diodes. |  |
| 7.14. | Ierīces displejs: krāsu LCD, vismaz 6 collas diagonālē. |  |
| 7.15. | Darbības laiks no iebūvētā autonoma avota: vismaz 5 h. |  |
| 7.16. | Aizsardzības klase: IP51 vai augstāka. |  |
| 7.17. | Darba temperatūras diapazons: vismaz no 0ºC līdz 35ºC vai plašāks. |  |
| 7.18. | CAT III 1000 V/CAT IV 600 V atbilstoša drošības klase. |  |
| 7.19. | Ierīces masa: ne vairāk kā 2.5 kg. |  |
| 8. | Lāzera attāluma mērītājs – 1 gab. (turpmāk tekstā – ierīce). | Ražotājs: _______, Modelis: _________, Hipersaite uz ierīces ražotāja modeli____________. |
| 8.1. | Ierīces mērījumu attālums: vismaz 80 m. |  |
| 8.2. | Ierīces precizitāte: +/-2 mm vai labāka. |  |
| 8.3. | Lāzera punkta izmērs maksimālajā attālumā: ne vairāk kā 60 mm diametrā. |  |
| 8.4. | Līmeņa mērīšanas funkcija: vismaz 0.5º precizitāte, 360º diapazons. |  |
| 8.5. | Mērījumu atmiņa: vismaz 10 pēdējie mērījumi. |  |
| 8.6. | Aizsardzības klase: IP54 vai augstāka. |  |
| 8.7. | Mērījumu skaits no autonomā barošanas avota: vismaz 4000. |  |
| 8.8. | Darba temperatūru diapazons: no -10ºC līdz 35ºC vai plašāks. |  |
| 8.9. | Ierīces izmēri: ne vairāk kā (WxDxH) 150x70x50 mm. |  |
| 8.10. | Ierīces masa: ne vairāk kā 200 g. |  |
| 9. | Lāzera līmeņa sensors – 1 komplekts (turpmāk tekstā – ierīce). | Ražotājs: _______, Modelis: _________, Hipersaite uz ierīces ražotāja modeli____________. |
| 9.1. | Lāzera optiskā konfigurācija: 2 perpendikulāras līnijas (krusts) 360º pārklājums. |  |
| 9.2. | Ierīces darbības maksimālais diapazons: vismaz 15 m. |  |
| 9.3. | Lāzera stara krāsa: sarkana. |  |
| 9.4. | Precizitāte pie 5 m: +/- 2 mm vai labāka. |  |
| 9.5. | Automātiskās līmeņošanas funkcija. |  |
| 9.6. | Aizsardzības klase: IP65 vai augstāka. |  |
| 9.7. | Ierīces masa: ne vairāk kā 1.1 kg. |  |
| 9.8. | Komplektā ietilpst ierīces statīvs, kura stiprinājuma skrūvei jābūt ¼ colla. |  |
| 10. | Elektroniskā slodze – 1 gab. (turpmāk tekstā – ierīce). | Ražotājs: _______, Modelis: _________, Hipersaite uz ierīces ražotāja modeli____________. |
| 10.1. | Slodzes strāva: vismaz 70 A. |  |
| 10.2. | Slodzes spriegums: vismaz 70 V. |  |
| 10.3. | Ilgstoša slodze: 400 W. |  |
| 10.4. | Noplūdes strāva slodzei izslēgtā režīmā: ne vairāk kā 15 mA. |  |
| 10.5. | Pieejamie slodzes darba režīmi: konstanta strāva; konstanta jauda; konstanta pretestība; konstanta vadītspēja; konstants spriegums. |  |
| 10.6. | Iestatītšanas precizitāte: 0.5 % vai mazāk. |  |
| 10.7. | Ārējie interfeisi attālinātai vadībai: vismaz LAN, USB, GPIB. |  |
| 10.8. | Jābūt pieejamiem LabView draiveriem. |  |
| 10.9. | Ierīces masa: līdz 6 kg. |  |
| 10.10. | Ierīces izmēri: ne vairāk kā (HxWxD) 130x220x450 mm. |  |
| 11. | Pārbīdāms instrumentu plaukts-galds – 1 gab. | Ražotājs: _______, Modelis: _________, Hipersaite uz preces ražotāja modeli____________. |
| 11.1. | Pārbīdāms uz riteņiem instrumentu plaukts-galds ar vismaz 6 atvilktnēm: vienai no 6 atvilktnēm jābūt vismaz 250 mm augstai; vienai no 6 atvilktnēm jābūt vismaz 120 mm augstai; pārējās 4 vienādas atlikušajos izmēros. |  |
| 11.2. | Pieļaujamā atvilktņu satura summārā masa: vismaz 130 kg. |  |
| 11.3. | Kopējais atvilktņu tilpums: vismaz 150 l. |  |
| 11.4. | Kopējais augstums: no 900 līdz 1000 mm. |  |
| 11.5. | Kopējais platums: no 700 līdz 800 mm. |  |
| 11.6. | Kopējais dziļums: no 500 līdz 580 mm. |  |
| 11.7. | Pieejamā darba platība virspusē: vismaz 0.2 m². |  |
| 11.8. | Masa: ne vairāk par 80 kg. |  |
| 11.9. | Materiāls: metāla. |  |
| 12. | Induktivitāšu dekāde – 1 gab. (turpmāk tekstā – iekārta) | Ražotājs: _______, Modelis: _________, Hipersaite uz iekārtas ražotāja modeli____________. |
| 12.1. | Iekārtai jābūt paredzētai induktivitātes iestatīšanai, izmantojot ar roku regulējamus slēdžus. |  |
| 12.2. | Maksimālais darba spriegums: vismaz 150 V līdzspriegums. |  |
| 12.3. | Induktivitāšu q-faktors (labums): vismaz no 55 līdz 100 |  |
| 12.4. | Iestatījuma precizitāte: 10 % vai mazāk. |  |
| 12.5. | Iestatījumu diapazoni: vismaz 7 vērtībās no 1 uH līdz 1 H. |  |
| 13. | Instrumentu komplekts ar koferi pārnešanai – 1 komplekts | Ražotājs: _______, Modelis: _________, Hipersaite uz preces ražotāja modeli____________. |
| 13.1. | Instrumentu komplektā jāietilpst vismaz 80 instrumenti. |  |
| 13.2. | Instrumentu komplektā jāietilpst vismaz: |  |
| 13.2.1. | Mehāniķa spogulis ar rokturi. |  |
| 13.2.2. | IC-demontāžas rīks. |  |
| 13.2.3. | Dažādu alvas skrāpju komplekts. |  |
| 13.2.4. | IC knaibles, vara u.c. mīksto metālu griešanai, garums 100-130 mm. |  |
| 13.2.5. | Knaibles, garums 100-140 mm. |  |
| 13.2.6. | Sānu griezējs, garums 115-130 mm. |  |
| 13.2.7. | Apaļknaibles, garums 100-140 mm. |  |
| 13.2.8. | Plakanknaibles, garums 120-140 mm. |  |
| 13.2.9. | Universālās knaibles, mīksto metālu un tērauda stiepļu griešanai, garums 150-170 mm. |  |
| 13.2.10. | Montāžas knaibles par fiksējošo virkni, garums 120-140 mm. |  |
| 13.2.11. | Skrūvgriežu komplekts (plakanie, Philips vai ekvivalents) |  |
| 13.2.12. | Tērauda knaibles, garums 150-170 mm. |  |
| 13.2.13. | Pincetes metāla. |  |
| 13.2.14. | Šķēres. |  |
| 13.2.15. | Smalkvīles. |  |
| 13.2.16. | Lokšņu metāla šķēres. |  |
| 13.2.17. | Elektriķa nazis. |  |
| 13.2.18. | Uzgriežņu atslēgu komplekts (materiāls: hroms-vanādijs). |  |
| 13.2.19. | Putekļu slotiņa. |  |
| 13.2.20. | Plastmasas eļļotājs. |  |
| 13.2.21. | Tērauda bīdmērs, vismaz 150 mm. |  |
| 13.2.22. | Metāla zāģis ar salokāmo rokturi. |  |
| 14. | Instrumentu komplekts– 6 komplekti, jāietilpst vismaz: | Ražotājs: _______, Modelis: _________, Hipersaite uz preces ražotāja modeli____________. |
| 14.1. | Vienas plakanknaibles. |  |
| 14.2. | Vienas knaibles. |  |
| 14.3. | Pincete. |  |
| 14.4. | Vismaz 7 dažādu izmēru skrūvgriežu komplekts (plakanie, Philips vai ekvivalents). |  |
| 14.5. | Iekļauj pārnēsāšanas maciņu. |  |
| 15. | Krokodilu spaiļu komplekts – 1 komplekts | Ražotājs: _______, Modelis: _________, Hipersaite uz preces ražotāja modeli____________. |
| 15.1. | Vismaz 2 krāsu krokodila spaiļu komplekts, kopā 50 vienības. |  |
| 15.2. | Pieļaujamā strāva: vismaz 10 A. |  |
| 15.3. | Spriegums: vismaz 60 V. |  |
| 15.4. | Krokodila spailes atvērums: vismaz 8 mm. |  |
| 16. | Papildus prasības: |  |
| 16.1. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi no nodošanas ekspluatācijā. | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 16.2. | Līguma izpildes laiks ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Līguma izpildes laiks paredz: preces piegādi; preces uzstādīšana. | Pretendenta piedāvātais līguma izpildes laiks |
| 16.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: - LLU Tehniskā fakultāte, Jāņa Čakstes bulvāris 5, 301.kab., Jelgava, LV-3001. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 16.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās

personas amats, vārds, uzvārds: _____________________________________

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts: _______________________

# Footnotes

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.