Pielikums Nr.4

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2018/163/AK

Nolikumam

2.daļas Tehniskā specifikācija – Tehniskā

piedāvājuma forma

ATKLĀTA KONKURSA

Portatīvā 3D mikroskopa komplekta un velkmes skapja iegāde ERAF projekta

Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

id.Nr. LLU 2018/163/AK

2.daļa: Velkmes skapis

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Informācija pretendentiem:

- Pretendents kolonā “Pretendenta piedāvājums” norāda piedāvātās preces ražotāju, modeli un sniedz precīzu piedāvātās preces tehnisko aprakstu, atbilstoši izvirzītajām minimālajām tehniskajām prasībām.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību.

- Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci, tās aprīkojumu un tās tehniskajiem parametriem. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti.

- Ražotāja tehniskajai dokumentācijai ir jāapliecina tās Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības, kuras nav atzīmētas ar “X”.

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets un pasūtītāja izvirzītās minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un precīzs tehniskais apraksts/ | Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (ar norādēm uz konkrēto lpp) par tehnisko prasību izpildi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Velkmes skapis - 1 gab. | Ražotājs: _________, Modelis: _________ | X |
| 1.1. | Ventilatora vadība: Elektroniska. |  |  |
| 1.2. | Elektrības pieslēgums: 220 – 240 V AC. |  |  |
| 1.3. | Darba virsmas izmēri: platums 1300-1500mm, dziļums 600-800 mm. |  |  |
| 1.4. | Aizsargstikls: paceļams un fiksējams vismaz 2 pozīcijās. |  |  |
| 1.5. | Darba virsmas materiāls: flīzes vai skābju un sārmu noturīgs plastikāts, vai akmens masa. |  |  |
| 1.6. | Iebūvēta izlietne ar krānu - 1 gab. |  |  |
| 1.7. | Izlietnes materiāls: keramika vai akmens masa. |  |  |
| 1.8. | Izlietnes izmēri: vismaz 300x300 mm; vai vismaz 300 mm diametrā. |  |  |
| 1.9. | Elektrības kontaktligzdas velkmes skapja iekšpusē: vismaz 3 gab. |  |  |
| 1.10. | Iekšējais apgaismojums. |  |  |
| 1.11. | Iekļauts nosūces ventilators, kas nodrošina gaisa plūsmu vismaz 400 m³/h. |  |  |
| 1.12. | Vismaz 2 durvju ventilējams skapītis/skapīši ar plauktiem zem darba virsmas reaģentu glabāšanai. |  |  |
| 2. | Papildus prasības: |  | X |
| 2.1. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi. | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks | X |
| 2.2. | Pretendentam garantijas laikā jānodrošina iekārtas servisa inženieris (-i). Pēc pieprasījuma servisa inženiera ierašanās piegādātājam jānodrošina ne vēlāk kā 48 stundu laikā (izņemot brīvdienas un svētku dienas) no izsaukuma (pieteikuma) brīža. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | X |
| 2.3. | Pretendentam jānodrošina Pasūtītājs ar piedāvātās iekārtas lietošanas instrukciju latviešu un/vai angļu valodā. (Jāiesniedz piegādājot iekārtu). | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | X |
| 2.4. | Pretendentam jāiesniedz piedāvātās iekārtas ražotāja tehniskā dokumentācija* angļu un/vai latviešu valodā, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, noformēta atbilstoši nolikuma 1.5.2.punkta nosacījumiem. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | X |
| 2.5. | Līguma izpildes laiks ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Līguma izpildes laiks paredz: iekārtas piegādi; iekārtas sakomplektēšanu, uzstādīšanu, pievienošanu esošajiem inženiertīkliem un darbības pārbaudi; Pasūtītāja darbinieku apmācību. | Pretendenta piedāvātais līguma izpildes laiks | X |
| 2.6. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrā, Rīgas iela 22, Jelgava, LV-3004 | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | X |
| 2.7. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācību (vismaz 2 h) darbam ar iekārtu latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | X |
| 2.8. | Piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas iekārtas piegādi, sakomplektēšanu, uzstādīšanu, pievienošanu esošajiem inženiertīkliem, darbības pārbaudi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | X |

* Pretendents savam piedāvājumam pievieno piedāvātās iekārtas ražotāja tehnisko dokumentāciju, tabulas kolonnā “Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (ar norādēm uz konkrēto lpp) par tehnisko prasību izpildi” norāda lpp. atbilstoši iesniegtajai tehniskajai informācijai, kā arī iekrāso ražotāja tehniskajā dokumentācijā konkrētās teksta daļas, kur var atrast atbilstību tehniskajā piedāvājumā izvirzītajām prasībām.

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās

personas amats, vārds, uzvārds: _____________________________________

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts: _______________________

# Footnotes

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.