4.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 25.aprīļa

noteikumiem Nr.345

Fundamentālo vai lietišķo pētījumu projekta zinātniskais pārskats

| Projekta numurs | Zinātnes nozare Lauksaimniecība, mehanizācija |
| --- | --- |
| Projekta veids | Fundamentālo pētījumu projekts |  |
|  | Lietišķo pētījumu projekts | x |
| Projekta nosaukums Energoietilpības mazināšanas pētījumi augkopības produkcijas kaltēšanas un glabāšanas procesos | Izpildes termiņš (gadi) 2005.-2007. |
| Projekta vadītājs Jānis Palabinskis | Zinātniskais grāds Dr.sc.ing. | Zinātniskās institūcijas nosaukums un adrese, kurā tiek īstenots projekts |
|  |  | Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001 |
| Tālruņa numurs: darbā 63023825, mob. 29397259 | Faksa numurs 63027238 E-pasta adrese: Janis.Palabinskis@llu.lv |  |

| 1. Piešķirtais finansējums pa gadiem (latos) | 10769,- | 10769,- | 13075,- | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Pārskata periods: no 2007. gada 1.janvāra līdz 2007. gada 31.decembrim |
| 2. Pārskata periodā izlietotais finansējums (latos) 13075,- |
| 2.1. darba alga izpildītājiem | 5990,- |
| 2.2. atskaitījumi valsts sociālajai apdrošināšanai | 1409,- |
| 2.3. materiāltehniskais nodrošinājums (aparatūra, materiāli, ķimikālijas) | 4213,- |
| 2.4. izdevumi komandējumiem | - |
| 2.5. atskaitījumi zinātniskās institūcijas infrastruktūras uzturēšanai | 1189,- |
| 2.6. citi izdevumi (norādīt) | 274,- |
| Izlietotie līdzekļi kopā | 13075,- |

| 3. Projekta izpildītāji pārskata periodā |
| --- |
| Nr. p.k. | Vārda iniciālis un uzvārds | Zinātniskais grāds | Amats | Dzimšanas gads | Nodarbinātības ilgums (mēneši) | Kopējā darba samaksa (Ls) |
| 1. 2. 3. 4. 5. | J.Palabinskis A.Āboltiņš N.Karpova-Sadigova A.Kunkulis | Dr.sc.ing. Dr.sc.ing. Mg.sc.soc. | vad.pētn. vad.pētn. pētnieks laborants | 1957 1956 1975 1962 | 12 12 12 12 | 1680.00 1669.91 1440.00 1200.00 |
| 4. Darba gaita un galvenie rezultāti |
| Norādīt pārskata periodā veiktās darbības un iegūtos galvenos rezultātus. Raksturot darba gaitā radušās problēmas un novērtēt, kādā mērā projektā ir sasniegti plānotie mērķi un uzdevumi. Raksturot rezultātu zinātnisko un praktisko nozīmību, kā arī rezultātu praktisko lietojumu (lietišķiem pētījumiem). Ieskicēt turpmākā darba virzienus (ne vairāk par 2 lpp.). |
| Graudu kaltēšanā izmantojamo energoresursu cenas ar katru gadu pieaug. Lai samazinātu graudu kaltēšanas izmaksas, LLU TF Graudu kaltēšanas un glabāšanas zinātniskajā laboratorijā turpinās energotaupošu graudu kaltēšanas paņēmienu pētījumi. Lai veiktu gaisa uzsildīšanas pētījumus, graudu kaltēšanas zinātniskajā laboratorijā tika uzbūvēta laboratorijas iekārta, kuras konstrukcija pieļauj vienlaicīgi uzsildīt gaisu divos paralēlos kanālos. Eksperimenta dati tiek mērīti un reģistrēti elektroniskā iekārtā REG-01. Bezpakāpju regulatora vēlamo gaisa filtrācijas ātrumu, kontrolēja ar gaisa plūsmas ātruma kontrolieri TESTO 400. Kaltēšanas procesa starpslāņu temperatūru reģistrēšanai tiek izmantota datu elektroniskā reģistrēšanas iekārtā REG-01. Pētījuma rezultāti parāda ciešu atbilstību starp gaisa uzsilšanas pakāpi ΔT un saules radiāciju I pie dažādiem gaisa ātrumiem v kolektorā. Polikarbonāts PC savu fizikāli mehānisko īpašību dēļ ir piemērots materiāls lauksaimniecības nozīmes saules kolektoru būvniecībā, kaut gan gaisa uzsilšanas pakāpe ΔT tajos ir mazāka nekā plēves kolektoros. Viena no lauksaimniecības problēmām ir izaudzētās graudu ražas saglabāšana. Lai saglabātu augstu graudu kvalitāti, mitrus graudus ir nepieciešams pēc iespējas īsākā laikā izkaltēt. Energoresursu patēriņa samazināšanu ir iespējams panākt, ja graudus aktīvi ventilē pie zemām gaisa temperatūrām. Viena no šādām tehnoloģijām varētu būt graudu slāņa aktīvā ventilēšana pie zemām gaisa temperatūrām ozona vidē. Lai veiktu graudu kaltēšanas pētījumus, graudu kaltēšanas zinātniskajā laboratorijā tika uzbūvēta laboratorijas iekārta, kuras konstrukcija pieļauj vienlaicīgu graudu kaltēšanu ar ozonētu gaisu un bez ozonēta gaisa. Eksperimenta dati tiek mērīti un reģistrēti elektroniskā iekārtā REG-01 un GK-01. REG-01 GK-01 Eksperimentos tika pierādīts, ka ozona klātbūtne graudu kaltēšanas procesā palielina mitruma iznesi. Ozons graudu kaltēšanas sākotnējo procesu būtiski neietekmē, kamēr tiek iznests mitrums, kas atrodas starpgraudu telpā. Ozonam noārdoties atpakaļ par skābekli, tiek iegūta papildus enerģija un šis apstāklis ļauj ventilējamā gaisā izmantot šo enerģiju graudu kaltēšanā. Ozona klātbūtne graudu kaltēšanas laikā palielina graudu glabāšanas laiku, uzlabojās graudu dīgtspēja, intensīvāk noris graudu pēcbriedes process. Sadarbībā ar SIA „Baltic Instruments” 2007.gadā tika veikta Zinātniskās aparatūras „Saules pozicionēšanas iekārta” tehniskās dokumentācijas izstrāde un iekārtas izgatavošana. Turpinās darbi pie iekārtas izmēģinājumiem un iegūto datu analizēšanas. Jāturpina pētījumi pie graudu, rapša un zālāju sēklu kaltēšanas un glabāšanas tehnoloģiju energoietilpības samazināšanas, kā arī jāpilnveido kaltēšanas procesu matemātiskais modelis salīdzinot un interpretējot teorētiskos un eksperimentālos rezultātus procesu labākai izpratnei un rezultātu pielietošanai praksē un Latvijas graudaugu audzētāju adaptāciju Eiropas Savienības prasībām. |
| 5. Zinātniskā sadarbība |
| Īsi raksturot sadarbību ar citiem projektu, programmu īstenotājiem, kā arī ar zinātniskajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs. Dalība studiju programmu īstenošanā un doktorantu sagatavošanā. Piedalīšanās zinātniskajos pasākumos (konferences, simpoziji, semināri), norādīt ziņojuma nosaukumu, autorus un pasākuma vietu. |
| Zinātniskais vadītājs nepilna laika doktorantam Aigaram Lauvam Tēma “Graudu kaltēšana aktīvi vēdinot ar ozonētu gaisu” (studiju laiks 01.11.2003 – 31.10.2007) Zinātniskais vadītājs pilna laika doktorantam Sergejam Arhipovam Tēma „Graudu kaltēšanas procesa sistēmu modelēšana” (studiju laiks 01.06.2004 – 31.05.2007) Zinātniskais vadītājs doktorantam Sergejam Arhipovam doktorantu grantu ESF nacionālajā programmā „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē„ (no 10.12.2004) Konferences, semināri, izstādes: Arhipovs Sergejs (2007) Diffusion of moisture with heating of environment at dependence of transfer on temperature. Proceedings of the 6th International Scientific Conference „Engineering for rural development”, Jelgava, Latvia, 24-25 May, 2007. |
| 6. Publikācijas, patenti, disertācijas |
| Norādīt pārskata periodā publicētos (iesniegtos un iesniegšanai sagatavotos) darbus, saņemtos vai pieteiktos patentus un aizstāvētās (iesniegtās un izstrādājamās) disertācijas. Norādīt darba nosaukumu, autorus un publicēšanas avotus (sarakstu turpināt uz atsevišķas lapas). |
| J. Palabinskis, A. Lauva, A. Āboltiņš, J. Skujans, U. Iljins. The Material Investigations of Solar Collector. 6th International Scientific Conference „Engineering for Rural Development”, Jelgava, Latvia, 24-25 May, 2007; p 18 – 23. Arhipovs Sergejs Diffusion of moisture with heating of environment at dependence of transfer on temperature. Proceedings of the 6th International Scientific Conference „Engineering for rural development”, Jelgava, Latvia, 24-25 May, 2007 P.297-301. Arhipovs Sergejs Metamodel approach to the grain acceptance, storage and processing system design. 5th Annual Conference of the European Federation of IT in Agriculture and the World Congress on Computers in Agriculture EFITA/WCCA 2007 "Environmental and rural sustainability through ICT" Lielbritānija, Glazgo, Glasgow Caledonian University, 02.-05. July, 2007. (iesniegts publicēšanai). |

Projekta vadītājs ________________________________		/J.Palabinskis/ 10.01.2008

(paraksts un tā atšifrējums, datums)